## Slide 1
张俊涛
陕西科技大学
电子信息与人工智能学院
Email:379100463@qq.com
《数字电路与逻辑设计》
教学课件

## Slide 2
第5章 锁存器与触发器
Latches/Flip-Flops

## Slide 3
5.2 门控锁存器
5.3 脉冲触发器
5.4 边沿触发器
本章内容
5.5 逻辑功能与动作特点
本章小结,习题
5.1 基本锁存器及其功能描述方法
5.6 锁存器/触发器的动态特性
5.7 设计实践

## Slide 4
如果数字电路在任意时刻的输出状态，不但与当时所加在电路上的输入信号有关系，而且与电路的状态也有关系，那么这种电路就称为时序逻辑电路（Sequential Logic Circuit）。
2. 锁存器/触发器的基本特点
1. 锁存器/触发器
能够存储1位二值信息的基本单元电路。
◆ 数字电路的分类
◆ 时序逻辑电路
(1) 具有两个稳定的状态 ，一个状态代表0，一个状态代表1；
(2) 根据输入信号的不同可以置0或置1；
(3) 当输入信号撤消以后，状态能够自行保持下来。

## Slide 5
3. 锁存器/触发器的分类
SR锁存器/触发器
D锁存器/触发器
JK触发器
（T触发器）
（T’触发器）
门控锁存器
脉冲触发器
边沿触发器
◆ 根据逻辑功能
◆ 根据动作特点

## Slide 6
5.1 基本锁存器
及其功能方法

## Slide 7
1. 双稳电路（Bistable Circuit）
将反相器G1的输出vO1命名为Q，则G2的输出vO2为Q'，并且定义Q = 0、Q' = 1时表示存储数据为0，定义Q = 1、Q' = 0时表示存储数据为1。
G2:vO2=f(vi2)
G1:vO1=f(vi1)
状态由链路构成的瞬间门电路的状态决定的,链路打开之前无法改变它的状态。
双稳电路的特点:
工作点分析：

## Slide 8
2. 基本SR锁存器（Basic SR-Latch）
将输入信号作用后锁存器所处的状态定义为次态(next state)，用Q*表示。
与输出Q相对应的输入端命名为SD'，
与Q'对应的输入端命名为RD'
与输出Q相对应的输入端命名为RD，
与Q'对应的输入端命名为SD
将输入信号作用前锁存器所处的状态定义为现态(current state)，用Q表示;
为了能够用数字方法描述锁存的逻辑功能，定义两个概念：
◆ 两个与非门交叉耦合构成的锁存器工作原理分析
（1）当SD' =1、RD' =1时，相当于双稳电路，由反馈链路维持原来的状态不变，即Q*=Q；

## Slide 9
（3）当SD' =1、RD' =0时，经分析可得Q*=0，即在输入信号SD' RD' =10的作用下，锁存器的次态为0。
由于SD'有效时将锁存器的状态置1，RD'有效时将锁存器的状态置0，所以称SD'为置1（set）输入端，称RD'为置0（reset）输入端。相应地，将这种锁存器称为SR锁存器（set-reset latch）。
（2）当SD' =0、RD' =1时，经分析可得Q*=1，即在输入信号SD' RD' =01的作用下，锁存器的次态为1；
（4）当SD' =0、RD' =0时，经分析可知这时Q*和Q*'同时为1，这个状态既不是定义的0状态也不是1状态，而是一种错误的状态！因此，在正常应用的情况下，不允许SD'和RD'同时有效！

## Slide 10
（3）当SD=0、RD=1时，经分析可得Q* =0，即将锁存器的次态置为0（置0功能）；
◆ 两个或非门交叉耦合构成的锁存器工作原理分析
（4）当SD =1、RD =1时，Q*和Q*'同时为0，这个状态既不是定义的0状态也不是1状态，同样是错误的，所以对于由两个或非门构成的SR锁存器，在正常应用的情况下，不允许SD和RD同时有效！
（1）当SD=0、RD=0时，锁存器相当于双稳电路，Q*=Q（保持功能）。
（2）当SD=1、RD=0时，经分析可得Q* =1，即将锁存器的次态置为1（置1功能）；
两种基本SR触发器的图形符号

## Slide 11
从基本SR锁存器的分析过程可以看出：锁存器的次态不但与输入信号有关，而且与现态有关，所以锁存器的次态是输入信号和现态的逻辑函数，即
Q*=F(SD',RD',Q) （对于由两个与非门构成的锁存器）
Q*=F(SD,RD,Q) （对于由两个或非门构成的锁存器）
◆ 真值表 → 特性表
◆ 逻辑函数表达式 → 特性方程
◆ 状态图与激励表

## Slide 12
(1) 特性表
由于锁存的次态是输入信号与现态的逻辑函数，因此可以用逻辑函数的表示方法进行描述。
3. 锁存器逻辑功能的描述方法
(2) 特性方程

## Slide 13
Q*=(SD')'+RD'·Q
Q*=SD+RD'·Q
(3) 状态图与激励表
Q Q* | SD RD
0 0 | 0 ×
0 1 | 1 0
1 0 | 0 1
1 1 | × 0
将锁存器两个状态之间转换所需要的条件用图形的方式表示即状态图，用表格的方式表示即激励表。
其中SD'+RD'=1
其中SDRD=0
=SD+RD'·Q

## Slide 14
【例5-1】 分析图5-6(a)所示的基本SR锁存器在图5-6(b)所示输入信号SD'和RD'的作用下锁存器的输出状态。画出输出Q和Q'的电压波形。

## Slide 15
基本SR锁存器的输入信号不受其它信号的控制，所以在任何时刻，输入信号都能直接决定锁存器的输出!
4. 基本SR锁存器的动作特点
集成SR锁存器
74LS279
5-1. 基本SR锁存器有哪几种功能？分别说明其输入条件。
5-2. 如果应用基本SR锁存器时不遵守SDRD=0的约束条件，会出现什么问题？
? 思考与练习

## Slide 16
5.基本锁存器的应用-开关消抖电路

## Slide 17
5.2 门控锁存器

## Slide 18
◆ 产生的背景
◆ 将存储电路根据其时钟作用方式的不同，划分为三种类型：
◆ 门控锁存器
◆ 脉冲触发器
◆ 边沿触发器
(2009年国庆阅兵)
当数字系统中有多个存储单元时，就需要协调这些存储单元的动作，使它们能够同步工作，因此，需要给存储单元引入控制信号。
在数字电路中，习惯于将协调存储单元动作的控制信号称为时钟（CLOCK）/时钟脉冲（Clock Pulse），用CLK/CP表示。
为了能够准地描述存储电路的工作状态，将时钟划分为4个阶段：

## Slide 19
1. 门控SR锁存器
门控SR锁存器工作过程分析：
（1）CLK为低电平时，
SD' = S'，RD' =R'
（2）CLK为高电平时，
SD' = (S·CLK)'
RD' = (R·CLK)'
Q*=SD+RD'·Q
=S+R'·Q
其中SR=0
状态图
图形符号
在时钟脉冲的作用下，具有置0、置1和保持三种功能的锁存器称为SR锁存器。
SD'=1，RD'=1
保持！

## Slide 20
2. 门控D锁存器
S=D、R=D'，SR =D·D'=0
S = D
R = D'
将S和R代入门控SR锁存器的特性方程可得D锁存器的特性方程
Q*=S+R'Q=D+(D')'·Q
=D+D·Q=D
上式在CLK=1时成立。
状态图
图形符号
在时钟脉冲的作用下，只具有置0和置1两种功能的锁存器称为D锁存器。

## Slide 21
【例5-2】 对于门控D锁存器，时钟CLK和输入信号D的波形如下图所示。画出在时钟CLK和输入信号D的作用下锁存器的输出Q和Q'的波形。
透明的（transparent）锁存器
3. 门控锁存器的动作特点
(1) 在时钟信号的有效电平期间，门控锁存器才会根据输入信号的不同组合确定锁存器的输出。锁存器最终保持的是时钟下降沿到来时锁存器的状态。

## Slide 22
? 思考与练习
5-3.门控锁存器有哪几种类型？ 各具有什么功能？
(2) 在时钟的有效电平期间，输入信号的任何变化都可能会导致锁存器的状态发生变化，因此门控锁存器的抗干扰能力较差。

## Slide 23
5.3 脉冲触发器

## Slide 24
门控锁存器在时钟有效电平期间始终处于工作状态，应用上有一定限的局限性：(1) 抗干扰能力差; (2) 无法构成移位寄存器/计数器。
为了提高存储器电路工作的可靠性，我们希望存储电路只在每个时钟脉冲的边沿进行一次状态更新，以避免门控锁存器因干扰可能多次改变输出状态的情况。
只在时钟脉冲边沿瞬间进行状态更新的存储电路称为触发器(Flip-Flop)。相应地，将在时钟有效电平期间工作的存储电路称为锁存器(Latch)。
◆ 产生的背景
1.脉冲SR触发器
主锁存器
(Master)
从锁存器
(Slave)
时钟相反
CLK1=CLK
CLK2=CLK'
电路结构
(主从式)

## Slide 25
(4) CLK下降沿到来时：主锁存器转为保持,从锁存器开始工作,Qm→Q.
结论：主从式SR触发器的输出为下降沿到来时主锁存器的状态，而主锁存器的状态是由时钟脉冲为高电平期间S、R信号和现态决定的。
主从式SR触发器的工作过程分析:
(1) CLK=0时：CLK1=0,主锁存器保持；CLK2=1,从触发器工作, Qm=Q.
(2) CLK上升沿到来时：主锁存器开始工作，根椐S和R更新主锁存器的状态；从锁存器转为保持；
(3) CLK=1时：CLK1=1,主锁存器继续工作；CLK2=0,从锁存器器继续保持；

## Slide 26
把这种上升沿已经开始工作、下降沿才能进行状态更新的动作特点称为延迟输出，用符号“ ”表示。因此，脉冲SR触发器的图形符号如下图所示。
当时钟脉冲的上升沿到来时，SR触发器已经开始工作，但需要等到时钟脉冲的下降沿到来时才能进行状态更新，所以这种主从式触发器完成一次状态更新需要一个完整的时钟脉冲，因此称为脉冲触发器。
脉冲SR触发器的特性方程
Q*=S+R'·Q，
其中SR=0
2.主从式触发器的动作特点
脉冲SR触发器的图形符号

## Slide 27
3. 脉冲JK触发器
所以JK触发器对输入信号J、K没有限制。
S=J·Q'、R=K·Q，
因此 S·R=J·Q'·K·Q=0，
将S=J·Q'和R=K·Q代入SR触发器的特性方程即可推出JK触发器的特性方程
Q* = S+R'·Q
= J·Q'+(KQ)'·Q
= J·Q'+K'·Q
J K | Q* | 功能说明
0 0 | Q | 保持
0 1 | 0 | 置0
1 0 | 1 | 置1
1 1 | Q' | 翻转

## Slide 28
在时钟作用下，具有置0、置1、保持和翻转功能的触发器称为JK触发器。

## Slide 29
(1) 由于主锁存器在CLK=1期间始终处于工作状态，所以必须考虑整个CLK=1期间输入信号的变化才能确定触发器的次态；
J K | Q* | 功能说明
0 0 | Q | 保持
0 1 | 0 | 置0
1 0 | 1 | 置1
1 1 | Q' | 翻转
根据脉冲触发器的动作特点，在使用时需要注意以下两个问题：
【例5-3】对于脉冲JK触发器，已知时钟脉冲CLK、输入信号JK的波形如下图所示。分析触发器的工作过程，画出输出Q和Q'的波形。假设触发器的初始状态为0。
(2) 主从式JK触发器还存在一次翻转现象！

## Slide 30
5-4. 为什么脉冲JK触发器存在一次翻转现象？试分析说明。
5-5. 脉冲SR触发器是否存在一次翻转现象？试分析说明。
? 思考与练习

## Slide 31
5.4 边沿触发器

## Slide 32
◆ 产生的背景
基本SR锁存器
门控SR锁存器
脉冲SR触发器
脉冲JK触发器
门控D锁存器
边沿触发器！

## Slide 33
边沿触发器是只在时钟脉冲的边沿瞬间（上升沿/下降沿）工作的存储电路。由于边沿触发器的工作时间很短，受到干扰的概率小，所以边沿触发器具有很强的抗干扰能力。
1.边沿D触发器
CLK1=CLK'
CLK2=CLK
vs

## Slide 34
(1) 时钟脉冲在低电平期间
0
1
0
工作
保持
边沿D触发器的工作原理分析：
(2) 时钟脉冲上升沿到来时
转为保持
转为工作
Q=Q1=D
=Q0

## Slide 35
(3) 时钟脉冲在高电平期间
1
1
0
保持
工作
(4) 时钟脉冲下降沿到来时
转为工作
转为保持
=D
=D

## Slide 36
根据上述分析过程可知: 边沿D触发器的次态仅取决于时钟脉冲上升沿到达时刻输入信号D的值，其余时间均保持不变，即上升沿之前和之后输入信号D的变化对触发器的状态都没有影响。边沿触发器这一特点有效地提高触发器的抗干扰能力，提高了触发器工作的可靠性。
CLK | D | Q*
↑ | 0 | 0
↑ | 1 | 1
其它 | × | Q0

## Slide 37
目前CMOS边沿触发器基于下图所示的原理电路实现，由两级CMOS传输门和反相器组成的D锁存器构成。
工作原理分析:
(1) CLK =0时，C‘=1，C=0；
(2) CLK =↑，C‘=↓，C=↑；
(3) CLK =1时，C‘=0，C=1；
(4) CLK =↓，C‘=↑，C=↓。

## Slide 38
0
导通
导通
截止
截止
1
导通
导通
截止
截止
=Q0
=D
上升沿捕获
下降沿锁存
Q1’=D’
1
0
0
1

## Slide 39
1
0
0
0
当SD有效，
RD无效时：
引入异步
置1和置0端
TG3与TG4
状态相反！
=1

## Slide 40
【例5-4】对于边沿D触发器，若输入D和时钟CLK的波形如图5-28所示，画出输出Q的波形。假设触发器的初始状态为0。
1
0
=0
1
当SD无效，RD有效时：

## Slide 41
2.边沿JK触发器
Q*=D
Q*= J·Q'+K'·Q
=> D= J·Q'+K'·Q

## Slide 42
集成双D触发器
74HC74
www.icpdf.com

## Slide 43
集成双JK触发器
74HC112
www.icpdf.com

## Slide 44
3.边沿触发器的应用
(1) 实现门控信号与序列同步

## Slide 45
(2) 实现脉冲序列相差检测
1
1
1
1
设触发器FF1的初始状态为0

## Slide 46
5-6. 边沿触发器与脉冲触发器相比，有什么优点？
5-7. 设DI和DR为两路相同的数字序列，如何检测DI的相位是超前于DR还是落后于DR？画出检测图，并说明其工作原理。
5-8. 分析应用异或门实现相差检测和应用D触发器实现的相差检测电路输出波形的差异，并说明相差测量和计算方法是相同。
? 思考与练习

## Slide 47
5.5 逻辑功能与动作特点

## Slide 48
SR锁存器/触发器
D锁存器/触发器
JK触发器
（T触发器）
（T’触发器）
基本锁存器
门控锁存器
脉冲触发器
边沿触发器
CLK | J K | Q* | 功能
X | 0 0 | Q | 保持
↓ | 0 1 | 0 | 置0
↓ | 1 0 | 1 | 置1
↓ | 1 1 | Q' | 翻转
CLK | D | Q*
↑ | 0 | 0
↑ | 1 | 1
其它 | × | Q0
◆ 根据逻辑功能
◆ 根据动作特点
CLK | D | Q*
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
其它 | × | Q0
门控D锁存器
边沿D触发器
边沿JK触发器

## Slide 49
T触发器的特性方程： Q*=J·Q'+K'·Q
=T·Q'+T'·Q
=T⊕Q
◇ T触发器
T’触发器的特性方程：
Q*=Q'
◇ T'触发器
取JK触发器的J=K=T，
即为T触发器。
取T触发器的T=1，
即为T’触发器。
D=Q'，
则Q*=Q'

## Slide 50
5-9. SR、D、JK、T和T'触发器各有什么功能？分别写出其特性方程。
5-10. 门控锁存器、脉冲触发器和边沿触发器各有什么动作特点？
? 思考与练习

## Slide 51
5.6 锁存器/触发器
的动态特性

## Slide 52
为了保证锁存器/触发器能够可靠地工作，锁存器/触发器的输入信号与时钟脉冲之间在时序上还应该满足一定的关系。
1.门控锁存器的动态特性
(1) 输入脉冲宽度
(2) 传输延迟时间
tW(S·CLK)≥2tpd，
tW(R·CLK)≥2tpd
从输入信号和时钟同时有效开始，到锁存器建立新的稳定输出状态为止所经过的时间定义为锁存器的传输延迟时间。
tW(SD')≥2tpd，
tW(RD')≥2tpd
输入信号与时钟脉冲之间的时序关系，用锁存器/触发器的动态特性进行描述。
3tpd
在保证锁存器可靠工作的前提下，输入信号作用的最短时间。

## Slide 53
2.边沿触发器的动态特性
是指时钟脉冲的有效沿到来之前，触发器的输入信号必须到达并且稳定的最短时间，用tS/tSU表示。
是指时钟脉冲的有效沿作用后，触发器的输入信号必须维持的最短时间，用tH/tHOLD表示。
是从时钟的有效沿开始算起，到触发器完成状态更新的延迟时间，用tCO表示。
(1) 建立时间（setup time）
(2) 保持时间（hold time）
(3) 时钟到输出的时间（Clock-to-Output time）

## Slide 56
5-11. 描述门控锁存器动态特性的参数有哪些？说明其含义和数值。
5-12. 描述边沿触发器的动态特性参数有哪些？并说明其含义。
? 思考与练习

## Slide 57
5.7 设计实践

## Slide 58
抢答器通常用于专项知识竞赛,以测试选手对知识掌握的熟练程度和反应速度。
抢答器的主要功能有两个：
(1) 分辨出选手抢答的先后顺序，锁定首先抢中选手的状态；
(2) 封锁时钟，使抢答器对其他选手无法的抢答不响应。
这两个功能均可以通过锁存器或触发器来实现。
抢答器的基本原理是：主持人掌握着一个复位开关，用来将抢答器复位和启时抢答计时。抢答开始后，若有选手按下抢答按钮，立即锁存并驱动指示电路显示选手的状态或编号，同时封锁时钟禁止电路工作，并将第一个抢中选手的状态或编号一直保持到主持人将抢答器复位为止。

## Slide 59
四人抢答器的原理电路如图所示，其中74HC175内部有4个D触发器，MR'为复位端，低电平有效。主持人掌握S0按钮，四位选手分别掌握着S1、S2、S3和S4按钮，D1、D2、D3和D4分别为其状态指示灯。

## Slide 60
本章小结
锁存器和触发器是数字电路中基本的存储器件，一个锁存器/触发器能够存储一位二值信息。
锁存器分为SR锁存器和D锁存器两种类型，其中SR锁存器具有置0、置1和保持三种功能，而D锁存器只具有置0和置1两种功能。
触发器分为SR触发器、D触发器和JK触发器三种类型，其中SR触发器具有置0、置1和保持三种功能，D触发器只具有置0和置1两种功能，而JK触发器具有置0、置1、保持和翻转四种功能。
将JK触发器的J端和K端连接到一起，就构成了只有保持和翻转功能的T触发器。将JK触发器的J端和K端接高电平，就构成了只有翻转功能的T'触发器。另外，将D触发器的输出Q'连接到D端，也可以构成T'触发器。

## Slide 61
按照存储电路的动作特点，可以将存储电路分为门控锁存器、脉冲触发器和边沿触发器三种类型，其中门控锁存器在时钟的有效电平期间工作，脉冲触发器在时钟脉冲的上升沿已经开始工作，但延迟到时钟脉冲的下降沿才能输出，而边沿触发器只在时钟脉冲的边沿工作。
74HC74是上升沿工作的双D触发器，而74HC112是下降沿工作的双JK触发器。
为了保证触发器能够可靠地工作，触发器的输入信号应满足建立时间和保持时间的要求，其中建立时间是指输入信号先于时钟脉冲到达并且稳定的最短时间，而保持时间是指在时钟脉冲作用后，输入信号应该保持不变的最短时间。
触发器是构成时序逻辑电路的基础。