## Slide 1
《数字电路与逻辑设计》
教学课件
Email:379100463@qq.com
张俊涛
陕西科技大学
电子信息与人工智能学院

## Slide 2
第8章 脉冲电路
Pulse Circuits

## Slide 3
8.2 555定时器及应用
本章内容
8.1 描述脉冲的主要参数
2. 单稳态电路
本章小结，习题
3. 多谐振荡器
1.施密特电路
8.3 设计实践

## Slide 4
◆ 什么是脉冲?
正向脉冲
脉冲序列(矩形波)
(锁存器/触发器)
(寄存器/计数器)
脉冲是指电平的跳变，然后迅速返回其初始电平的过程。
负向脉冲
单次脉冲
(1) 由按键电路产生，经过消抖输出
(2) 单稳态电路产生
◆ 单次脉冲的获取方法

## Slide 5
◆ 555定时器
(1) 施密特电路;
(2) 单稳态电路；
(3) 多谐振荡器。
(1) 产生: 多谐振荡器;
(2) 整形: 施密特电路。
◆ 脉冲序列的获取方法
Key
Switch
Button
SPST
SPDT
slide
switch
push
button
keyboard
SPST：single-pole single-throw
SPDT：single-pole double-throw
ON/OFF

## Slide 6
8.1 描述脉冲的主要参数

## Slide 7
理想脉冲
实际脉冲
描述脉冲的主要参数：
(1) 脉冲周期 T
定义：在周期性的脉冲序列中，两个相邻脉冲之间的时间间隔。
(2) 脉冲频率 f
定义：在单位时间内,脉冲的变化次数。
f=1/T
(3) 脉冲幅度Vm
定义：脉冲高电平与低电平之间的电压差值。
Vm=VH-VL

## Slide 8
理想脉冲
(4) 脉冲宽度TW
定义：从脉冲前沿达到50%Vm算起，到后沿降到50%Vm时的时间间隔。
(5) 上升时间 tr
定义：脉冲前沿从10%Vm上升到90%Vm的时间间隔。
(6) 下降时间 tf
定义：脉冲后沿从90%Vm下降到10%Vm的时间间隔。
(7) 占空比 q
定义：脉冲宽度与脉冲周期的比值，即q=Tw/T。
q=50%的矩形波称为方波。

## Slide 9
8.2 555定时器
及应用

## Slide 10
555定时器（Timer）是中规模数-模混合器件，只需要外接几个电阻和电容，就可以很方便地构成施密特电路、单稳态电路和多谐振荡器，广泛应用于小型仪器仪表、家用电器、电子测量以及自动控制等领域。
NE555
LM555
½LM556

## Slide 11
输 入 |  |  | 内部参数和状态 |  |  |  | 输出
RD' | vi1 | vi2 | VC1 | VC2 | Q | 放电管T | 
0 | × | × | × | × | × | 导通 | 0
1 | <(2/3)VCC | >(1/3)VCC | 1 | 1 | Q0 | 保持 | Q0
1 | <(2/3)VCC | <(1/3)VCC | 1 | 0 | 1 | 截止 | 高电平
1 | >(2/3)VCC | >(1/3)VCC | 0 | 1 | 0 | 导通 | 低电平
1 | >(2/3)VCC | <(1/3)VCC | 0 | 0 | 1* | 截止 | 高电平
(2/3)VCC
(1/3)VCC
VX
½VX
5端不加控制电压时
5端加控制电压Vx时
555定时器功能表

## Slide 12
1.施密特电路
施密特电路（Schmitt Trigger）为脉冲整形电路。
与普通门电路相比，施密特电路具有两个明显的特点:
(1) 输入电压在上升过程中的阈值电压（用VT+表示）和下降过程中的阈值电压（用VT-表示）不同，即VT+≠VT-。而普通门电路上升过程和下降过程的阈值电压相同，为VTH。
(2) 在进行状态转换时，施密特电路内部伴随有正反馈的过程，所以转换速度非常快，能够将任何周期性的波形转换成矩形波。
若定义回差电压（ Hysteresis Voltage）△VT=VT+-VT-，则施密特电路的△VT≠0，而普通门电路没有回差。

## Slide 13
电路参数要求：R1<R2
(1) 当输入电压VI从0V上升到VCC的过程中，根据定义，施密特电路应该在VI=VT+时开始转换，这时对应VA=VTH。
工作原理分析：
由于R1<R2，由反证法可推出：当VI=0时，VO=0。
(a) 原理电路

## Slide 14
(2) 当输入电压从VCC下降到0V的过程中，根据定义,施密特电路应在VI=VT-时开始转换，这时对应VA=VTH。
当VI=VCC时，VO=VCC=2VTH。
因此,定义回差电压
同相输出
反相输出

## Slide 16
将输入电压的上升过程划分为三段进行分析：
（1）当VI小于(1/3)VCC时，VC1=1、VC2=0，因此锁存器Q=1，输出电压为高电平；
（2）当VI上升至(1/3)VCC~(2/3)VCC之间时，VC1=1、VC2=1，这时锁存器处于保持状态，输出电压继续保持高电平不变；
（3）当VI上升到(2/3)VCC以上时，VC1=0、VC2=1，因此锁存器Q=0，输出电压跳变为低电平。
(b) 由555电路构成施密特电路

## Slide 17
(c) 施密特电路的应用
◆ 波形变换
◆ 脉冲鉴幅
◆ 脉冲整形

## Slide 18
? 思考与练习
CMOS反相器74HC04能否用于波形变换？

## Slide 19
2. 单稳态电路
单稳态电路(Monostable Multivibrator)是只有一个稳定状态的脉冲整形电路。
单稳态电路具有三个特点：
(1) 在没有外部触发脉冲作用时，电路处于稳态；
(2) 在外部触发脉冲的作用下，电路从稳态跳变到暂稳态，维持一段时间后会自动返回到稳态；
(3) 在暂稳态维持的时间仅仅取决于电路的结构和参数，与触发脉冲无关。
(a) 微分型单稳态电路
工作原理分析：
微分型单稳态电路的工作过程可分为以下四个阶段：

## Slide 20
(2) 触发
(3) 暂稳态阶段
VCd=0V,VC=0V; VO=VOL
(1) 稳态阶段
0V
VDD
VOL
VOH
VI=VIL
稳态时要求
0V
VDD
0V
VOH
VOL
0V
Vi2=0V→↑↑↑，当Vi2=VTH时，电路返回稳态。
↑↑
VO=VOH

## Slide 21
(4) 恢复阶段
VDD
VDD+0.7V
暂稳态保持时间的计算:
定义：分辨时间tD=tW+tre
取Vi2(t)=VTH时，t=tW

## Slide 22
(b) 集成单稳态电路
集成单稳态电路分为不可重复触发和可重复触发两种类型。
由于单稳态电路触发一次只输出一个脉冲，因此形象地称为One-Shot。

## Slide 23
由三部分构成：
(1) 脉冲形成电路；(2) 微分型单稳态电路；(3) 互补输出。
集成单稳态电路
74HC121

## Slide 24
74HC121功能表

## Slide 25
74HC121典型应用电路

## Slide 26
(c) 555定时器构成单稳态电路
工作原理分析:
(1) 稳态时，VI为高电平，因此VC2=1
设稳态时放电管TD截止，则VC1=0，因此Q=0,Q'=1 → TD导通，矛盾！
因此，稳态时放电管TD导通，Q'=0,Q=1→ 输出VO为低电平。

## Slide 27
(2) 触发
VI↓，VC2=0，则VC1=1
因此：Q=0，放电管截止，输出VO跳变为高电平，电路进入暂稳态。
(3) 暂稳态阶段
由于放电管截止，电源VCC通过R向C充电，因此VC↑↑↑。
当VC=(2/3)VCC时，电路返回稳态。

## Slide 28
暂稳态持续时间的计算:
◆ 思考与练习
8-5. 微分型单稳态电路输出脉冲的宽度为RCln2，而由555定时器构成的单稳态电路输出脉冲的宽度为RCln3。分析并解释其中的原因。
8-6. 根据555定时器构成的单稳态电路的工作过程，分析电路对触发脉冲的宽度有无要求？如果触发脉冲的宽度不满足要求，具体应如何解决？

## Slide 29
(4) 单稳态电路的应用
◆ 定时
◆ 脉冲整形

## Slide 30
3. 多谐振荡器
(a) 由施密特反相器构成的多谐振荡器
多谐振荡器（Astable Multivibrator）没有稳态，只有两个暂稳态。当电路处于一个暂稳态时，经过一段时间会自动翻转到另一个暂稳态。两个暂稳态交替转换输出矩形波，所以多谐振荡器为脉冲产生电路。

## Slide 31
多谐振荡器的振荡周期可由三要素公式推导得到。
充电时
放电时
对于CMOS门电路，VOH≈VDD、VOL≈0。若施密特反相器用74HC14，VDD取4.5V时，VT+≈2.7V、VT- ≈1.8V。将上述参数代入可推得振荡周期
占空比

## Slide 32
(b) 由555定时器构成的多谐振荡器
根据一阶电路的三要素公式
工作过程分析：

## Slide 33
充电时
放电时
占空比

## Slide 34
(c) 石英晶体多谐振荡器 (CRYSTAL OSCILLATOR)
石英晶体
RC振荡电路的频率稳定性不高：10-3
ex:24×60×60×10-3=86.4s
石英晶体具有极高的频率稳定性，稳定度一般高达10-10~10-11。
ex:24×60×60×10-10=8.64μs

## Slide 35
内部集成的CMOS门电路可与外接的R、C或石英晶体构成多谐振荡器。外接32768Hz晶振时，CD4060可输出2048Hz、1024Hz、512Hz、256Hz、128Hz、64Hz、32Hz、8Hz、4Hz和2Hz十种方波信号。
14 位异步二进制计数器/分频器
CD4060
有源晶振

## Slide 36
8.3 设计实践
8.3.1 音频脉冲产生电路设计
8.3.2 简易电子琴设计

## Slide 37
设计并制作一声音导引系统，如图所示。图中AB与AC垂直，Ox是AB的中垂线，O'y是AC的中垂线，W是Ox和O'y的交点。
8.3.1 音频脉冲产生电路设计
设计背景-【2009】[B题]声音导引系统
声音导引系统有一个可移动声源S和三个声音接收器A、B、C，声音接收器之间可以有线连接。声音接收器器A、B、C用于检测移动声源和接收器之间的不同距离，产生一个移动声源离Ox线（或O'y线）的误差信号，并应用无线方式将此误差信号传输至可移动声源S，引导其运动。可移动声源运动的起始点必须在Ox线右侧，位置可以任意指定。可移动声源发出声音后开始运动，到达Ox线并停止。
基本要求：（1）制作可移动的声源。可移动声源产生的信号为周期性音频脉冲信号，如图2所示，声音信号频率不限，脉冲周期不限。（2） ... 。 （3） ... 。
t

## Slide 38
【设计任务】 设计一个音频脉冲产生电路，能够产生下图所示的周期性音频脉冲信号，音频信号的频率不限，脉冲的周期不限。
分析：（1）音频信号的频率为20Hz~20kHz，其中语音信号的频率为300~3400Hz，音乐信号的频率约为40~4000Hz。
（2）由于要求音频脉冲信号按“有-无-有-无”的规律发声，可以用数字电路控制多谐振荡器的复位端，输出为高电平时振荡器振荡发声，输出低电平时振荡器停振无声。
控制过程：（1）用555定时器设计一个音频振荡器，振荡频率选为440Hz，即钢琴中央音符A的频率；

## Slide 39
（2）若要求音频脉冲按“响0.5秒、停0.5秒”（点空比q=50%）的规律发声，则取时钟频率为2Hz，应用二进制计数器的状态输出Q0控制音频振荡器的复位端即可实现。具体设计电路如图所示。
若要求音频脉冲按“响0.5秒、停1.5秒”（点空比q=25%）的规律发声，将二进制计数器的状态输出Q1和Q0相与后控制音频振荡器的复位端即可实现。

## Slide 40
一般地，若要求音频脉冲的占空比可调时，则可以应用图8-28所示的脉冲周期固定、占空比可调的PWM（Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制）信号进行控制。例如，将74HC161的状态输出Q3Q2Q1Q0作为4位数值比较器74HC85的输入A3A2A1A0，将占空比预设值D3D2D1D0（取1~15）作为74HC85的输入B3B2B1B0，则从74HC85的Y(A<B)可输出占空比按6.25%步进变化的PWM信号。

## Slide 41
8.3.2 简易电子琴设计

## Slide 42
电子琴为电声乐器，通过按键产生音符，实现乐曲的演奏。简单的电子琴可以基于压控振荡器设计。
由555定时器构成的压控振荡器原理电路如图所示。当555定时器的控制电压VCO为vI时，则压控振荡器的振荡周期为
构成音乐的音符有音调和时长两个基本要素。音调由振荡器的振荡频率决定，而时长由按键的时间决定。常用小字组音调的频率如表所示。

## Slide 43
简易电子琴的原理电路如图所示。当琴键S1~Sn均未按下时，三极管T接近饱和导通，vE约为0V，因而压控振荡器停振。当按下不同的琴键时，因电阻R1~Rn的阻值不同，vE不同，因此压控振荡器的振荡频率不同。
取RB=20kΩ，RE=10kΩ，三极管的电流放大倍数β=150，VCC=12V时，设琴键电阻的阻值为 RX，则压控振荡器的控制电压vE为

## Slide 44
【发挥部分】
16×16点阵
24×24点阵
PS/2是IBM公司于1987年随其PS/2 (Personal System 2)
计算机推出的键盘/鼠标接口
标准，应用双向串行通讯协议。
计算机通过扫描码(scan code)来识别按键输入。扫描码分为通码(make code)和断码(break code)两种类型。

## Slide 45
module PS2keyboard_scanner (
input OSC50, // 50MHz时钟
input rst_n, // 复位信号,低电平有效
input PS2C, // PS2时钟线
input PS2D, // PS2数据线
// 2字节扫描码输出
output wire [15:0] scan_code );
// 线网和变量定义
reg clk25; // 滤波时钟,25MHz
// 滤波缓冲区
reg [7:0] PS2C_tmp8b,PS2D_tmp8b;
// 有效时钟和数据
reg PS2_clk,PS2_d;
// 帧缓冲区
reg [10:0] KEYcode_reg1,KEYcode_reg2;
// 提取扫描码
assign scan_code = { KEYcode_reg2[8:1],KEYcode_reg1[8:1] };
。。。。。。
。。。。。。

## Slide 47
本章小结

## Slide 48
8.1 用积分电路和施密特电路实现开关消抖电路如图题8.1所示。分析电路的工作原理，按图中所示参数计算从开关S按下到输出RST_n跳变为低电平的延迟时间。已知VCC=5V时，施密特反相器74HC14的VT+≈2.7V，VT-≈1.8V，传输延迟时间忽略不计。
习题
8.2 由555定时器构成的延时电路如图题8.4所示。S是不带自锁功能的按钮开关，KA是继电器，Y为灯泡。当vO为高电平时，继电器吸合，灯亮。当vO为低电平时，继电器断开，灯灭。已知R1=1MΩ、C1=10μF，计算从按钮S按下到灯亮的延时时间。

## Slide 49
8.6 由两个555定时器NE555接成的延时报警电路如图题8.5所示。当开关S断开后，经过一定的延迟时间后，扬声器开始发出声音。如果在延迟时间内开关S重新闭合，则扬声器不会发声。按图中给定参数计算延迟时间和扬声器发出声音的频率。设图中G1是CMOS反相器，输出的高、低电平分别为VOH≈12V，VOL≈0V。

## Slide 50
8.8 图题8.8是救护车扬声器发声电路。设VCC=12V时，555定时器输出的高、低电平分别为11V和0.2V，输出电阻小于100Ω。按图中给定参数计算扬声器发声的高、低音的频率和相应的持续时间。