## Slide 1
《数字电路与逻辑设计》
教学课件
Email:379100463@qq.com
张俊涛
陕西科技大学
电子信息与人工智能学院

## Slide 2
第七章 半导体存储器
Memory

## Slide 3
7.2 RAM
SRAM
7.3 存储容量的扩展
本章内容
7.4 ROM的应用
本章小结,习题
7.1 ROM
DRAM
7.5 设计实践

## Slide 4
能够以结构化方式存储大量二值信息的半导体器件。
掩膜ROM
PROM
EPROM
*E2PROM
*快闪存储器
*静态RAM(SRAM)
*动态RAM(DRAM)
◆ 什么是半导体存储器？
◆ 半导体存储器的分类
◆ 存储器容量的表示方法
2n×b
● 只读存储器 (ROM)
● 随机存取存储器 (RAM)
存储器单元数×每个单元的存储位数
2k×8
程序存储器
数据存储器

## Slide 5
7.1 只读存储器(ROM)

## Slide 6
◆ ROM的一般结构
ROM由地址译码器、存储矩阵和输出缓冲器三部分组成。
(3) 输出（三态）缓冲器用于控制是否将存储数据输出到总线上。
(1) 地址译码器用于对输入的n位地址进行译码，产生2n个字线信号，与存储单元相对应。
(2) 由二极管/三极管/MOSFET构成的存储阵列，其中2n×b表示有2n个存储单元，每个单元存储b位数据。
ROM:Read Only Memory

## Slide 7
ROM数据表
字线与位线的交叉点称为存储结点 (Storage cell)。
8×4位二极管ROM
1.掩膜ROM
掩膜式ROM在制造时以存储结点上有无晶体管代表不同的存储数据。
D3=(Y0'Y1'Y2'Y7')'
D2=(Y0'Y1'Y3'Y6')'
D1=(Y0'Y2'Y3'Y5')'
D0=(Y1'Y2'Y3'Y4')'
二极管:
有：0/1
无：1/0
反相

## Slide 8
2.可编程只读存储器-PROM
8×4位MOS管阵列ROM
PROM（Programmable ROM）称为可编程ROM，内部结构与掩膜式ROM类似，只是在制造时每个存储结点上晶体管的发射极是通过熔丝(fuse)接通的，相当于每个结点预存的数据全部为1。
MOSFET:
有：0
无：1

## Slide 9
PROM ：OTP器件 -
One-Time Programmable
Fuse:
有：1
无：0

## Slide 10
3.可擦除的PROM - EPROM
27Cxxx系列
EPROM（Erasable PROM）称为可擦除PROM，存储结点采用图7-5所示的浮栅MOS管存储数据，可以通过特定波长的紫外线照射将存储的数据擦掉，从而能够实现多次编程。
浮栅MOS管有两个栅极：浮栅Gf和控制栅GC，其中浮栅Gf的四周被SiO2绝缘层包围。
对EPROM编程时，给需要存入数据0的存储单元的控制栅上加上高压，使得浮栅Gf周围的绝缘层暂时被击穿而将负电荷注入到浮栅中。
编程完成后，浮栅中的负电荷由于没有放电通路因此能够长期保存下来。

## Slide 11
AT28Cxxx
AT24Cxxx
4.电可擦除的EPROM-E2PROM
E2PROM（Electrically EPROM）称为电可擦除EPROM，存储结点采用图7-7所示的Flotox MOS管存储数据。
Flotox MOS管浮栅周围的绝缘层更薄，在浮栅的下方有隧道区，可以通过给控制栅上加反极性电压进行擦除。由于E2PROM能够用电擦除，所以使用比EPROM方便得多。
在读操作中，浮栅中有负电荷的存储单元阻止了MOS管导通，没有负电荷的存储单元中的MOS管能够正常导通，从而表示了0/1两种不同的存储数据。

## Slide 12
5.快闪存储器（Flash EPROM）
快闪存储器（Flash EPROM）简称为闪存，是从EPROM和 E2PROM发展而来的只读存储器，具有工作速度快、集成度高、可靠性好等优点。

## Slide 13
快闪存储器的存储结点采用叠栅MOS管存储数据。叠栅MOS管的结构、符号以及存储结点的结构分别如图7-8所示。
叠栅MOS管的结构与浮栅MOS管相似，但浮栅四周的绝缘层更薄，而且浮栅与源区重叠区域的面积极小，因此浮栅-源区间的电容要比浮栅-控制栅小得多。当控制栅和源极间加电压时，大部分压降将降在浮栅与源极之间的电容上，因而对读写电压要求不高，编程很方便。

## Slide 14
快闪存储器自20世纪80年代问世以来，以其高密度、低成本、读写方便等优点，成为U盘、SD卡和固态硬盘等大容量存储器的主流产品。
Atmel公司出产的部分E2PROM和快闪存储器的型号和参数如表所示。

## Slide 15
7.2 随机存取存储器(RAM)

## Slide 16
◆ RAM的一般结构
按照存储数据原理的不同，将RAM分为SRAM（Static RAM，静态RAM）和DRAM（Dynamic RAM，动态RAM）两种类型。
RAM的结构框图如图所示，由地址译码器、存储阵列和读/写控制电路三部分组成。
CS'为片选端，OE'为输出控制端，WE'为写控制端，均为低电平有效。
1. SRAM
SRAM用锁存器存储数据，存储结点的结构和符号如图所示。
RAM:Random Access Memory

## Slide 17
8×4位SRAM
SRAM具有以下两种操作：
(1) 读。当CS'和OE'均有效时，给定存储单元地址后，所选中存储单元中的数据从DOUT端输出；
(2) 写。给定存储单元地址后，将需要存储的数据输入到DIN线上，然后控制CS'和WE'有效，使所选中存储单元的锁存器打开，输入数据被存储。

## Slide 19
2. DRAM
单管DRAM存储结点的结构如图所示，由MOS管T和栅极电容CS组成。
DRAM是利用MOS管栅极电容可以存储电荷的原理而实现数据的存储。
由于DRAM存储结点的结构非常简单，因此单片DRAM的容量很大，用于需要大量存储数据的场合。
(1) 在进行写操作时，字线X上给出高电平，MOS管T导通，位线B上的数据经过MOS管被存入电容CS中。
(2) 在进行读操作时，字线X同样给出高电平使MOS管导通，这时电容CS中的数据经过MOS管输出到位线上，使位线B上得到相应的信号电平，再经过读写放大器输出给外部电路。

## Slide 20
由于MOS管的栅极电容极小而且有漏电流存在，电荷不能长期保存，所以在使用DRAM时需要定时进行刷新（Refresh）补充电荷以避免存储数据丢失。
无论是应用锁存器存储数据的SRAM还是应用栅极电容存储数据的DRAM，在断电后数据都会丢失，所以RAM称为易失性存储器。
？思考与练习
1. SRAM和DRAM的根本区别是什么？各有什么优、缺点？
2. RAM和ROM的主要区别是什么？各适用于什么场合？

## Slide 21
7.3 存储容量
的扩展

## Slide 22
其中存储器单元数称为字数，每个单元的存储位数称为位数。
存储器单元数×每个单元的存储位数
◆ 存储器容量的表示方法
1.位扩展方式
2.字扩展方式
1024×1
1024×8
256×8
1024×8

## Slide 23
0~255
256~511
512~767
768~1023

## Slide 24
7.4 ROM的应用

## Slide 25
在数字系统中，应用ROM的数据存储作用构成函数发生器等，ROM还可以用来实现组合逻辑函数和进行代码转换。
1.实现组合逻辑函数
ROM具有多个地址输入端和多个数据输出端，所以可以很方便地实现多输入-多输出的组合逻辑函数。
256×8

## Slide 26
2.实现代码转换
代码转换电路本质上为组合逻辑电路，当然可以按组合逻辑函数的一般方法进行设计，但最简单的方法是基于ROM设计，通过查表的方式实现代码转换。将待转换的代码作为ROM的地址，将真值表写入ROM中，那么ROM的输出即为转换结果。
256×12

## Slide 27
3.构成函数发生器
函数发生器是用来产生正弦波、三角波、锯齿波或其它任意波形的电路系统。
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#define PI 3.1415926
int main (void)
{
float x;
unsigned char sin8b;
unsigned int i;
FILE *fp;
fp=fopen("sin256x8.bin","w");
for (i=0;i<256;i++)
{
x=sin(2*PI/256*i);
sin8b=((x+1)/2*255);
fputc(sin8b,fp);
}
fclose(fp);
}

## Slide 28
7.5 设计实践
7.5.1 DDS信号源设计
7.5.2 LED点阵驱动电路设计

## Slide 29
DDS是Direct Digital Synthesizer的缩写。
DDS信号源的工作原理是：相位累加器在时钟的作用下实现相位循环累加，输出新的相位增量。波形ROM用于实现相位-幅值的转换，以相位累加器输出的相位值作为波形存储器的地址，从存储器中取出信号的幅值数据输出，再经过D/A转换器和低通滤波器转换为模拟信号。
相位累加器
DDS用于产生：
(1) 信号；
(2) 载波；
(3) SPWM信号。
波形ROM
MHz
7.5.1 DDS信号源设计（1）
Hz/kHz

## Slide 30
将一个正弦周期（0~2π）均匀采样2n个点（对应最小的相位增量为2π/2n），并将采样点的模拟正弦幅度值经过量化编码为数字量后存入ROM中。
采用n位相位累加器（能够访问2n个存储单元）时，DDS输出的正弦信号频率fOUT与频率控制字N、相位累加器的时钟脉冲频率fclk之间的关系为：
将一个正弦周期（0~2π）均匀采样256个点时，需要用256×m的ROM。
正弦相位累加的原理可以通过图形来解释。
设 n=8

## Slide 31
【设计任务】 设计DDS正弦波信号源。信号源有“UP”和“DOWN”两个键，按UP时频率步进增加，按DOWN时频率步进减小。要求输出信号的频率范围为100Hz~1500Hz，步进为100Hz。
（2）为了保证输出正弦信号无失真，根据Nyquist采样定理，每个正弦周期至少应输出2个及以上的采样点，才能恢复出正弦波，而且输出的采样点数越多，越有利于后续低通滤波器的设计。但是，采样点数越多，所需要的存储容量越大，消耗的FPGA存储资源越多，因此需要折中考虑。当输出1500Hz正弦波，设计每个周期输出16个采样点时，则DDS信号源的时钟频率至少应取（1500Hz×16=）24kHz。
分析：（1）频率为100~1500Hz、步进为100Hz的正弦信号共有15种频率值，因此需要用4位频率控制字进行控制；

## Slide 32
设计过程：根据上述分析，满足设计要求的DDS信号源的总体设计方案如图所示。首先利用多谐振荡器产生25.6kHz的时钟信号，根据设定的4位频率字控制8位加法器和8位寄存器实现相位累加，将得到的数值相位值作为256×8位ROM的地址，查询预先存入ROM中的256个正弦波数据表输出数字化正弦波幅度值，再经过8位DAC转换为模拟量再经过低通滤波器
滤波输出模拟正弦波信号。

## Slide 33
256点正弦波采样值可用C程序生成，归一化为8位数字量（0~255）后存入数据文件sin256x8.bin中，然后加载到ROM中。
#include <math.h> #include <stdio.h> #define PI 3.1415926 void main (void) { float x; unsigned char sin8b; unsigned int i; FILE *fp; fp=fopen("sin256x8.bin","w"); for (i=0;i<256;i++) { x=sin(2*PI/256*i); sin8b=((x+1)/2*255); fputc(sin8b,fp); } fclose(fp); }

## Slide 34
具体的实现方案如图所示。
设计图中使用的是EPROM（4k×8位的2732，实际只用了256×8位），实际制作时建议用E2PROM或Flash存储器。

## Slide 35
module padder_addr ( clk, fword, addrout, datinv );
input clk;
input [14:0] fword; // 15位控制字输入
output reg [14:0] addrout;
output reg datinv; // 数据反相标志
reg [16:0] qq; // 15+2位相位控制字
always @ (posedge clk)
begin
qq<=qq+fword; // 相位累加
case (qq[16:15])
2'b00: begin addrout[14:0]<= qq[14:0]; datinv=0; end
2'b01: begin addrout[14:0]<=~qq[14:0]; datinv=0; end
2'b10: begin addrout[14:0]<= qq[14:0]; datinv=1; end
2'b11: begin addrout[14:0]<=~qq[14:0]; datinv=1; end
endcase
end
endmodule
当相位累加器的时钟频率可取131.072kHz时，输出正弦波的频率范围为1Hz~32kHz，分频率为1Hz。
【设计任务】 设计DDS正弦信号源，输出信号的频率范围为1Hz~32kHz，步进为1Hz。。

## Slide 36
module datainv ( din,datflag,dout );
input [9:0] din;
input datflag;
output [9:0] dout;
assign dout=(datflag? ~din : din);
endmodule

## Slide 37
例如：在2019年电子设计竞赛D题－简易电路特性测试仪中，需要应用DDS信号源为放大电路提供交流输入信号，以测量放大电路的输入电阻、输出电阻、电压增益以及通频带等性能参数。
AD9851/2/4/AD9959
DDS信号源以其输出频率可控、精度高和稳定性好等优点在电子系统设计中广泛应用。

## Slide 38
7.5.2 LED点阵驱动电路设计
LED点阵显示通常用于远距离信息的显示，如火车站车次信息、机场显示航班信息、户外广告牌以及大型会议室显示屏等。

## Slide 39
动态显示

## Slide 40
【设计任务】 设计8×8 LED点阵驱动电路，要求能够显示数字0~9、字符A~Z或a~z等，要求显示字符数不少于8个，并且能够自动循环显示。
设计过程：8×8点阵驱动电路的总体设计方案如图所示，其中LED数据ROM用于存储显示信息。行刷新计数器用于驱动行译码驱动器选通当前显示行、并作为ROM的低位地址控制行ROM输出相应行的数据。点阵信息切换计数器用于控制行ROM的高地址切换点阵显示的信息。

## Slide 41
ROM中存储需要显示的字符或数字信息，数据以行为单位，8行为一屏信息。点阵信息文件可用C编程生成或者用编辑软件定制，然后加载到ROM中。
生成数字3的数据文件的C程序如下：
#include <stdio.h> void main (void) { // 定义数字3的扫描码
char LedDots[8]=
{0x3c,0x66,0x46,0x06,0x1c,0x06,0x66,0x3c};
//循环变量定义
unsigned char i,j;
//定义文件指针并打开文件 FILE *fp; fp=fopen("LedDots8x8.bin","w");
//写入数据 for (i=0;i<16;i++) for (j=0;j<8;j++) fputc(LedDots[j],fp);
//关闭文件 fclose(fp); }

## Slide 42
LED点阵驱动电路参考设计图

## Slide 43
【发挥部分】
16×16点阵
24×24点阵

## Slide 44
习题