## Slide 1
《数字电路与逻辑设计》
教学课件
Email:379100463@qq.com
张俊涛
陕西科技大学
电子信息与人工智能学院

## Slide 2
第10章 EDA技术基础
Fundamentals of EDA

## Slide 3
本章内容
10.2 Verilog HDL基础
10.3 基元、运算符与操作符
10.1 EDA技术应用要素
10.4 三种功能描述方法
10.5 设计实践

## Slide 4
10.1 EDA技术应用要素

## Slide 5
应用要素
可编程逻辑器件
硬件描述语言
EDA软件
1.基于乘积项结构的PLD
2.基于查找表结构的FPGA
1. Verilog HDL
2. VHDL
3.SystemVerilog/SystemC
1. IDE
2. 仿真软件
3. 综合软件

## Slide 6
10.1 可编程逻辑器件
可编程逻辑器件经历了从 PROM、EPROM、E2PROM 到 FPLA、PAL、GAL、EPLD 以及目前广泛应用的 CPLD 和 FPGA 的历程，在结构、工艺、功耗、规模和速度等方面都得到了重大的发展。

## Slide 7
1. 可编程逻辑器件的发展历程
(3) 第三阶段从 20 世纪 80 年代中期到 90 年代末期，Altera 公司和Xilinx 公司分别推出了 CPLD（Complex PLD，复杂可编程逻辑器件）和 FPGA（Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）。其中 FPGA 具有结构灵活、集成度高等优点，成为 产品原型设计的首选。
(1) 第一阶段从 20 世纪 70 年代初到 70 年代中期，主要有 PROM、EPRO M 和 E2PROM 三类。这些器件结构简单、规模小，主要作为存储器件使用，只能够实现一 些简单的组合逻辑电路。
(2) 第二阶段从 20 世纪 70 年代中期到 80 年代中期，出现了 PAL 和 GAL 器件。这类器件内部由“与-或阵列”组成，同时又集成了少量的触发器，能够实现较为复 杂的功能电路，并正式命名为 PLD。
(4) 第四阶段从 20 世纪 90 年代末至今，随着半导体制造工艺达到了纳米级，可编程逻辑器件的密度越来越大，出现百万门至上千万门的 FPGA。

## Slide 8
许多产品系列内嵌了硬件乘法器、硬 核处理器和 Gbits 差分串行接口等，超越了 ASIC 的规模和性能，同时也超越了传统意义上 FPGA 的概念，不仅能够支持软硬件协同设计，而且还能够实现高速与灵活性的完美结合， 使可编程逻辑器件的应用范围扩展到系统级，出现了 SOPC（System On Programmable-Chip， 在系统可编程）技术。
专利名：由可配置的逻辑元器件及互联组成的可配置电路（Configurable electrical circuit having configurable logic elements and configurable interconnects）。
专利号（美国）：4870302。
发明人： Ross Freeman（加州圣何塞San Jose, CA)。
公布日期：1989.09.26。委托人：赛灵思（Xilinx）。
Ross Freeman
(1948~1989)

## Slide 9
2. 基于乘积项结构的PLD

## Slide 10
乘积项结构的PLD一般采用熔丝、E2PROM 或快闪工艺制造的，加电后就能工作，断 电后信息也不会丢失。另外，由于乘积项结构的 PLD 采用结构规整的与-或阵列结构，从输 入到输出的传输延迟时间是可预期的，因此不易产生竞争-冒险，常用于接口电路设计中。
3. 基于查找表结构的 FPGA
FPGA 的内部不再是由“与阵列”和“或阵列”构成，其基本逻辑单元称为查找表 （Look-Up-Table，简称 LUT），用户通过配置查找表对其逻辑功能进行定义。
基于查找表实现逻辑电路的原理是：
任意 n 变量逻辑函数共有 2n个取值组合，如果将 n 变量逻辑函数的函数值预先存放在一个 2n ×1 位的存储器中，然后根据输入变量的取值组合 查找存储器中相应存储单元中的函数值，就可以实现任意 n 变量逻辑函数。用户通过配置 FPGA 查找表中存储器的数据，就可以用相同的电路结构实现不同的逻辑函数。

## Slide 11
实现四变量逻辑函数的通用公式为
Y=D0m0+D1m1+D2m2+D3m3+..... +D14m14+D15m15
其中m0,...,m15为4变量逻辑函数的全部最小项。因此，要实现三变量逻辑函数
Y1=AB'+A'B+BC'+B'C
时，由于Y1可表示为
Y1=m1+m2+m3+m4+m5+m6
因此将16×1位的存储器中的数据配置成“0111_1110_0000_0000”即可实现
若实现四变量逻辑函数
Y2=A'B'C'D+A'BD'+ACD+AB'
时，由于Y2可表示为
Y2=m1+m4+m6+m8+m9+m10+m11+m15
因此，将16×1位的存储器中的数据配置成“0100_1010_1111_0001”即可实现。

## Slide 13
Xilinx 公司 Spartan-II 系列 FPGA 主要由可配置逻辑模块 CLB (Configurable Logic Block)、输入/输出模块 IOB (Input/Output Block)、存储器模块(Block RAM)和数字延迟锁相环 DLL(Delay-Locked Loop)组成，CLB 用于实现 FPGA 的大部分逻辑功能，IOB 用于提供封装管脚与内部逻辑之间的接口，BlockRAM 用于实现 FPGA 内部数据的随机存取，DLL 用于 FPGA 内部的时钟控制和管理。

## Slide 14
但是，由于 FPGA 基于查找表、采用“滚雪球”的方式实现逻辑函数，因此对于多输 入-多输出的逻辑电路，从输入到输出的传输延迟时间是不可预期的，所以基于 FPGA 实现 的数字系统时容易产生竞争-冒险现象，设计时尽量采用同步时序电路以避免竞争-冒险。
LUT 占用芯片的面积很小，因此 FPGA 具有很高的集成度，目前单芯片 FPGA 的规模从几十万门到上千万门。同时，基于 LUT 结构的 FPGA 比基于“与-或阵列”结构的 CPLD 具有更高的资源利用率，所以特别适合于实现大规模和超大规模数字系统。
FPGA 作为 ASIC 领域中的一种半定制电路出现的，既克服了 ASIC 的不足，又克服了 “与-或阵列”结构 PLD 资源利用率低的缺点。FPGA 将 ASIC 集成度高和可编程逻辑器件 使用灵活、重构方便的优点结合在一起，特别适合于产品原型设计或者小批量产品研发。

## Slide 15
2. 硬件描述语言
应用硬件描述语言设计数字系统的优点是：
（1）用 HDL 描述电路的行为或结构，实 现细节由软件自动完成，从而减少了工作量，缩短了设计周期；
（2）硬件描述与具体的实 现工艺无关，因而代码重用(Code-Reuse)率比原理图设计方法高。
硬件描述语言 (Hardware Description Language,简称为HDL) 是用形式化方法来描述数字电路行为与结构的计算机语言。

## Slide 16
硬件描述语言用于描述硬件电路，具有程序语言不具有的三个特性：
(1) 并发性。硬件电路的本质是并行的，因此硬件描述语言具有描述同时发生动作的机制；
(2) 时间表示。硬件电路的功能实现需要消耗时间，因此硬件描述语言具有描述时间 消逝的机制；
(3) 结构表示。复杂的硬件系统通常由若干个功能模块组成，因此硬件描述语言具有 描述模块之间连接关系的功能。

## Slide 17
常用的硬件描述语言： 1. Verilog HDL; 2. VHDL;
3. SystemVerilog；4. SystemC。
Verilog HDL 和 VHDL共同的特点：
（1）能够形式化抽象地描述电路的行为和结构；
（2）支持层次化描述；
（3）借用高级语言来描述电路的行为；
（4）具有电路仿真与验证机制以测试设计的正确性；
（5）支持电路描述由高 层次到低层次的综合转换；
（6）硬件描述和实现工艺无关；
（7）便于文档管理；
（8）易于理解和重用。

## Slide 18
Verilog HDL 和 VHDL各自的特点：
（1）Verilog HDL 语法相对自由，而 VHDL 基于 ADA 语言开发，语法严谨；
（2） Verilog HDL 是易学易用，具有广泛的设计群体。
（3）Verilog HDL 在系统级描述方面比 VHDL 略差一些，而在门级、开关级电路描述方面强得多。但是，随着 SystemVerilog 产生和发展，Verilog HDL 在系统级描述方面的能力 大大增强。
SystemVerilog 在 Verilog HDL 的基础上，进一步扩展了 Verilog HDL 语言的功能，提高了 Verilog 的抽象建 模的能力。另一个显著特点是能够和芯片验证方法学结合在一起， 作为实现方法学的一种语言工具，大大增强模块复用性、提高芯片开发效率，缩短开发周期。

## Slide 19
SystemC 能够在不同级的抽象层次上进行系统设计。系统硬件部分可以用 SystemC 类来描述，其基本单元是模块（Model），模块内可包含子模块、端口和过程，模块之间通过端口和信号进行连接和通 讯。随着通信系统复杂性的不断增加，电子工程师将更多地面对使用 SystemC 来描述复杂 的 IP 核或者系统，而 SystemC 具有良好的软/硬件协同设计能力这一特点，将会使其应用更 加广泛。

## Slide 20
3. EDA 软件
Intel公司的集成开发环境有原 Altera 公司早期的 MAX+plus II 和目前广泛使用的 Quartus II。
Xilinx 公司的集成开发环境有广泛使用的 ISE 和支持“All Programmable”概念的新版软件Vivado。
(1) 集成开发环境
集成开发环境（Integrated Development Environment，简称IDE）是可编程逻辑器件厂商，如Intel、Xilinx、Lattice和Actel等，针对自己公司的器件提供的集成开发环境，支持从设计输入，编译、综合与适配，以及编程与配置等开发流程的全部工作。

## Slide 21
目前，多数 PLD 厂商提供的 IDE 支持第三方仿真工具，例如，在 Intel 公司的 Quartus II 集成开发环境中，可以调用 Modelsim 或者 Active-HDL 进行仿真分析。
(2) 仿真软件
仿真软件用于对 HDL 设计进行仿真测试，以检查逻辑设计的正确性，包括布局布线前 的功能仿真和布局布线后的、包含了门延时和布线延时等信息的时序仿真。目前广泛应用的仿真软件有Mentor公司的 Modelsim 和 Aldec 公司的 Active-HDL 等。

## Slide 22
目前，业界流行的 FPGA 综合工具有 Synplicity 公司（已经被 Synopsys 公司收购）的 Synplify Pro 以及 Altera 公司的 Quartus II 和 Xilinx 公司的 XST，ASIC 综合工具有 Synopsys 公司的 Design Compiler II 和 Candence 公司的 RTL Compiler。
(3) 综合工具
综合工具用于将 HDL 或者其它方式描述的设计电路转换成能够在可编程逻辑器件或者 ASIC 中实现的网表文件，是由软件设计转换成硬件实现的关键环节。

## Slide 23
10.2 Verilog HDL基础

## Slide 24
module 模块名(端口列表); // 模块声明
// 端口定义
input [数据类型] [位宽] 输入端口列表;
output [数据类型] [位宽] 输出端口列表;
inout [数据类型] [位宽] 双向端口列表;
// 数据类型定义
wire [位宽] 线网名,线网名，…;
reg [位宽] 变量名,变量名，…;
//函数与任务声明
function [位宽] 函数名; ...; endfuction
task 任务名; ...; endtask
// 功能描述
assign 线网名=函数表达式; // 数据流描述方式
always/initial过程语句; // 行为描述方式
例化模块名 实例名(端口关联列表); // 结构描述方式
endmodule

## Slide 25
模块声明以关键词module开始，以endmodule结束。模块声明由模块名和端口列表两部分组成。
1. 模块声明
模块名是模块惟一的标识，端口列表用于说明模块所有的对外端口。
4选一数据选择器的模块声明参考如下：
module MUX4to1(d0,d1,d2,d3,a,y);
……
endmodule
其中指定模块名为MUX4to1，对外共有四路数据d0、d1、d2和d3，两位地址a和输出y共6组端口。
模块声明的语法格式为：
module 模块名 (端口列表);
……
endmodule
模块的所有代码书写于关键词module和endmodule之间，包括端口定义、数据类型定义、函数和任务声明以及功能描述部分。
端口列表的语法格式为:
端口名1,端口名2,…,端口名n

## Slide 26
2. 端口定义
端口类型定义用于指定模块对外端口的数据流动方向以及数据类型。
具体的语法格式为：
input d0,d1,d2,d3; // 4路数据
input [1:0] a; // 2位地址
output wire/reg y; // 输出
module MUX4to1(
input d0,d1,d2,d3,
input [1:0] a,
output wire/reg y
);
Verilog-1995标准
Verilog-2001标准
input [wire] [msb:lsb] 输入端口名x1，输入端口名x2，…;
output [wire/reg] [msb:lsb] 输出端口名y1，输出端口名y2，…;
inout [wire/reg] [msb:lsb] 双向口名z1，双向口名z2，…;
module MUX4to1(d0,d1,d2,d3,a,y);
……
endmodule
a[1]和a[0]

## Slide 27
3. 数据类型定义
数据类型（Data Type）用于：(1)指定模块端口的数据类型;
(2)定义模块内部的物理连线或者具有存储作用的数据单元。
数据类型定义的语法格式为：
wire [msb:lsb] 线网名1,线网名2,…;
reg [msb:lsb] 变量名1,变量名2,…;
// 定义4个内部线网
wire atmp,btmp,ctmp,dtmp;
// 定义计数变量
reg [3:0] q;
需要说明的是：
（1）模块的输入口为wire类型；
（2）模块的端口没有显式说明为reg类型时，默认为wire类型；
（3）输出口/双向口可以被定义为reg类型，而且reg变量的位宽必须与端口类型定义中的位宽严格一致；
module MUX4to1 (
input d0,d1,d2,d3,
input [1:0] a,
output wire/reg y
);

## Slide 28
4. 功能描述
功能描述用于描述模块的逻辑功能或者说明模块的结构，有数据流描述、行为描述和结构描述三种方法。
(1) 数据流描述
数据流描述应用连续赋值语句(在关键词assign后加表达式的方法或者应用操作符)描述线网的逻辑功能。
根据4选一数据选择器的逻辑函数表达式
Y=D0A1'A0'+D1A1'A0+D2A1A0'+D3A1A0
可以直接写出4选一数据选择器的数据流描述为
assign atmp = d0 && !a[1] && !a[0];
assign btmp = d1 && !a[1] && a[0];
assign ctmp = d2 && a[1] && !a[0];
assign dtmp = d3 && a[1] && a[0];
assign y = atmp || btmp || ctmp || dtmp;
式中“&&”表示逻辑与,”||”表示逻辑或，“！”表示逻辑非。
module MUX4to1 (
input d0,d1,d2,d3,
input [1:0] a,
output wire y );
wire atmp,btmp,ctmp,dtmp;
D0,D1,D2,D3
A1,A0

## Slide 29
(2) 行为描述
行为描述使用（initial/always）过程语句对模块的功能进行描述，其中always语句是Verilog中最具有特色的过程语句，既可以用于描述组合逻辑电路，也可以用于描述时序逻辑电路。
always语句是反复执行的，过程内部用高级语句来描述模块的逻辑功能。
always @(d0 or d1 or d2 or d3 or a)
case (a) //根据地址a进行分支
2'b00: y=d0;
2'b01: y=d1;
2'b10: y=d2;
2'b11: y=d3;
default: y=d0;
endcase
用always语句描述4选一数据选择器时，还需要将输出y显式地定义为寄存器变量，即需要在数据类型定义部分添加下述语句：
用always语句描述4选一数据选择器：
module MUX4to1 (d0,d1,d2,d3,a,y);
input d0,d1,d2,d3;
input [1:0] a;
output y;
reg y;

## Slide 30
(3) 结构描述
结构描述是调用Verilog中内置的门级原语(primitive，门级或开关级元件)、用户定义的功能模块或者宏功能模块来描述模块内部器件之间的连接关系，用于对模块的结构进行说明。
结构描述的语法格式为：
调用模块名 [实例名]（端口关联列表）;
wire atmp,btmp,ctmp,dtmp;
and U1_and (atmp,d0,!a[1],!a[0]); //调用基元and,实现atmp=D0A1'A0'
and U2_and (btmp,d1,!a[1], a[0]); //调用基元and,实现btmp=D1A1'A0
and U3_and (ctmp,d2, a[1],!a[0]); //调用基元and,实现ctmp=D2A1A0'
and U4_and (dtmp,d3, a[1], a[0]); //调用基元and,实现dtmp=D3A1A0'
or U_or (y,atmp,btmp,ctmp,dtmp); //调用基元or,实现y=atmp+btmp+ctmp+dtmp
module MUX4to1 (d0,d1,d2,d3,a,y);
input d0,d1,d2,d3;
input [1:0] a;
output reg y;
调用基元进行结构描述4选一数据选择器的Verilog代码参考如下：
也可以将端口定义和数据类型合并书写：

## Slide 31
1. 线网/变量的基本取值
Verilog HDL代码由大量的基本语法元素构成，包括空白符和注释、数值和字符串、标识符和关键字词等。
Verilog从C语言发展而来，保留了C语言的语法特点。例如，空白符（空格键或者TAB）、和注释（//...或者/*...*/）方法与C语言完全相同，标识符同样区分大小写等。但是，Verilog本质上是用来描述硬件电路的，所以也有许多与C语言不同之处，例如线网/变量的概念和取值以及操作符等。
Verilog为线网/变量定义了4种基本取值：0、1、x和z，基本含义如右表所示。其中x表示未知，通常用在测试平台文件中，表示没有经过初始化的输入端口的值。

## Slide 32
2.常量表示方法
在Verilog HDL中，取值不变的量称为常量（constant）。
常量按照其数值类型的不同可划分为整数常量、实数常量和字符串三种类型。
(1) 整数常量
4'b1001：4位二进制数，值为1001
5'd23： 十进制数，二进制位宽为5,值为23
3'b01x： 3位二进制数，值为01x
12'hz： 12位二进制数，每位均为z

## Slide 33
字符串定义为双引号内的字符序列，用 ASCII 码序列表示，其中每个字表示为一个 8 位 ASCII 码。
实数常量用于仿真中，表示延迟量、仿真时间等物理参数。
(2) 实数常量
实数常量既可以用带小数点的十进制数表示，也可以用科学计数法表示。带小数点的实数在小数点两侧都必须至少有一位数字。
1.0 // 十进制数表示；
3.1415926 // 十进制数表示；
123.45e2 // 科学计数法表示，值为12345；
1.2e-1 // 科学计数法表示，值为0.12。
(3) 字符串
在Verilog HDL中，字符串保存在reg类型的变量中。
reg [12*8:1] str1;
reg [14*8:1] str2;
...
str1=”Hello world!”;
str2= ”Internal error”

## Slide 34
(4) 参数定义语句
Verilog使用参数定义语句定义常量，用标识符表示具体的常量值，用于指定数据的位宽、延迟量和状态编码等参数,以提高代码的可阅读性、可维护性以及模块的复用性。
参数定义语句的语法格式如下：
parameter 参数名1=常数或常数表达式１,参数名2=常数或常数表达式2,…;
localparam 参数名1=常数或常数表达式１,参数名2=常数或常数表达式2,…;
parameter MSB=7, LSB=0; // 定义参数MSB和LSB，值分别为7和0
localparam DELAY=10; // 定义参数DELAY，值为10
...
reg [MSB:LSB] cnt_q； // 引用参数MSB和LSB定义cnt_q的位宽
and #DELAY (y,a,b); // 引用参数DELAY定义赋值的延迟时间
参数定义语句parameter/localparam通常写在模块内部，只对当前模块起作用。

## Slide 35
说明： (1) parameter/localparam定义的参数是局部的，只对当前模块起作用； (2) 在层次化电路设计中，在上层模块中可以应用参数重定义语句defparam更改下层模块中用parameter语句定义的参数值，体现了模块可重用的设计思想。
另外，parameter语句还可以写在模块名和端口列表之间，其语法格式为
关于defparam和parameter语句的参数传递功能将结合例2-16和例2-17进行进一步说明。
参数重定义语句defparam应用的语法格式为
defparam (包含层次路径)参数1,...,(包含层次路径)参数n;
module 模块名 #(parameter 参数名1=...,参数名2=...) (端口列表);
……
endmodule

## Slide 36
3. 标识符与关键词
标识符（identifier）是定义 Verilog 语言结构名称的字符串，如模块、端口、线网/变量或者参数的名称等。
Verilog中的标识符应符合以下三条基本规定：
（1）由大小写字母、数字、$和_（下划线）组成；
（2）以字母或下划线开头，中间可以使用下划线，但不能连续使用下划线，也不能以下划线结束；
（3）长度小于1024。
合法的标识符：MUX4to1,d0,d1,d2,d3,a,y;
Clk_100MHz,WR_n,_CE,P1_2。
非法的标识符：64bits,ROM__dat,ROM-dat
注意标识符是区分大小写的，MAX、Max和max为三个不同的标识符。
同样，MUX4to1和mux4to1也是不同的标识符。

## Slide 37
Verilog HDL中预先保留了许多用于定义语言结构的特殊标识符，称为关键词（keywords），具有特定的含义，如module、endmodule、input、output、inout、wire、reg、integer、real、initial、always、begin、end、if、else、case、casex、casez、endcase、for、repeat、while和forever等。
在编写Verilog代码时，用户定义的标识符不能和关键词重名。

## Slide 38
数据类型定义的语法格式为：
数据类型(Data Type)用于定义电路中的物理连线和具有数据存储功能的赋值对象,分为线网和变量两大类。
(1) 线网类型
线网（nets）类型用于描述硬件电路中的物理连线。
线网定义的语法格式为：
线网子类型名 [msb:lsb] 线网名1,线网名2, . . . , 线网名n;
线网子类型
wire
tri
变量子类型
reg
integer
real
time/realtime
4. 数据类型

## Slide 39
wire和tri是两种最常用的线网子类型。
(1) wire用于定义信号连线，描述单个驱动源驱动的线网。
(2) tri用于定义三态总线，描述多个驱动源驱动的线网。
模块的双向口inout通常需要用三态逻辑来驱动。描述三态驱动电路时，inout端口通常由连续赋值语句驱动，并且在一定条件可以被赋值为高阻状态。
当两个驱动源驱动同一个线网时，线网的取值由下表决定。
wire [3:1] a, b;
tri [3:1] y;
assign y = a & b;
注意：线网表示硬件电路中的信号线或者总线，不具有数据存储功能，所以没有驱动源驱动的线网默认取值为x。
其中线网子类型名是指线网的具体类型，其名称和含义如上表所示。

## Slide 40
(2)变量类型
变量（variables）用于定义具有数据存储作用的赋值对象，有寄存器变量、整型变量、实数变量、时间变量和实时间变量五种子类型。
(a) 寄存器变量
reg用于定义称为寄存器（register）变量。寄存器变量在某种触发机制的作用下分配了一个值后，在分配下一个值之前将一直保留原有的值。
寄存器变量定义的语法格式为：
reg [ msb: lsb] 变量名1, 变量名2, . . . 变量名n;
reg [7:0] q; // 定义q为8 位寄存器变量
reg tmp; // 定义tmp为 1位寄存器变量
reg [15:0] reg_A, reg_B,reg_C; // 定义16位寄存器变量
在Verilog-1995标准中，寄存器变量用于存储无符号数。
当寄存器变量被赋值为负数时，仍会被解释为无符号数。

## Slide 41
reg [3:0] tmp;
......
tmp = -2; // 位宽为4时tmp的值为1110（-2的补码），按无符号数14处理。
tmp = -1; // 位宽为4时tmp的值为1111（-1的补码），按无符号数15处理。
tmp = 5; // tmp的值为0101。
所有在过程语句（always或initial）中被赋值的对象都必须定义为寄存器类型。这是因为：当过程语句的条件满足时，过程语句中的被赋值对象才能更新，条件不满足将保持原有的值，因此过程语句中被赋值的对象应具有数据存储功能。
寄存器变量未被赋值时，默认初值为x。
reg signed [3:0] tmp;
......
tmp = -2; // 位宽为4时tmp的值为1110（-2的补码）。
tmp = -1; // 位宽为4时tmp的值为1111（-1的补码）。
tmp = 5; // tmp的值为0101。

## Slide 42
(b) 整型变量
integer用于定义整型变量，其语法格式为：
integer 变量1[msb:1sb], 变量2[msb:1sb],. . . 变量n [msb:1sb];
其中msb和lsb为定义整型变量位宽的常量或者常量表达式，缺省时默认为32位。
integer intA, intB, intC; // 定义intA,intB,intC为32位整数变量。 integer Stat [3:0]; // 定义Stat为4位整型变量。
整型变量用于存储有符号数，具体数值以二进制补码的形式表示。
例如：
interger i; // 定义i为整型变量
...
i=-6; // i值为32'b1111...11010
整型变量未被赋值时，默认初值为0。

## Slide 43
(c) 实数变量
real j; // 定义实数变量j
...
j = 1.8e-1; // j值为0.18
integer i;
real PI;
PI = 3.1415926;
i = PI;
如果将实数赋值给整数变量时，实数根据四舍五入的原则自动转化为整数。
real用于定义实数变量，变量值以十进制数或者科学计数法表示。
实数变量定义的语法格式为：
real 变量名1, 变量名2,. . . 变量名n;
实数变量未被赋值时，默认初值为0。
若将x或z赋给实数变量，则会被当做0处理。

## Slide 44
(3) 存储器
存储器（memory）是由寄存器变量构成的数组。
存储器定义的语法格式为：
reg [n-1:0] 存储器名 [m-1:0];
其中[n-1:0]表示每个存储单元的位宽为n，而[m-1:0]共有m个存储单元。
reg [9:0] sine_rom [1023:0];
注意：存储器和寄存器变量的定义和用法不同。
n个1位变量构成的存储器不同于一个n位寄存器变量。
reg [n-1:0] cnt; // 定义寄存器变量cnt,位宽为n
reg fpga_lut [n-1:0]; // 定义存储器fpga_lut,
// 共有n个存储单元，每个单元存储1位数

## Slide 45
(4) 标量与矢量
对矢量进行定义时，位宽范围由括在中括号内的一对整数、整数表达式或参数指定，中间用冒号隔开。
parameter WIDTH=16;
reg [7:0] Qtmp ； // 8位寄存器变量
wire [WIDTH-1:0] bus16b ； // 16位线网
可按位或者部分位赋值的矢量称为标量类矢量，用关键词scalared表示，相当于多个一位标量的集合。不能按位或部分位赋值的矢量称为矢量类矢量，用关键词vectored表示。
reg scalared [7:0] Qtmp； // Qtmp被定义成标量类变量
wire vectored [15:0] bus16b； // bus16被定义成矢量类线网

## Slide 46
2.3 基元、运算符与操作符

## Slide 48
1.算术运算符
算术运算符(Arithmetic Operators)用于数值运算，共有+、-、*、/、和%五种运算符。
需要注意的是：
(1) 整除的结果为整数；
(2) 在进行取余运算时，运算结果的符号和第一个操作数的符号一致；
(3) 在算术运算中，只要有一个操作数为x或z，则运算结果为x。
1+2 // 加法，结果为3；
7-3 // 减法，结果为4；
2*4 // 乘法，结果为8；
9/2 // 整除，结果为4；
12%4 // 取余，结果为0；
-15%2 // 取余，结果为-1；
13%-3 // 整除，结果为1。
在算术运算中，表达式结果的位宽由最长的操作数决定。但是，对于赋值语句，赋值结果的位宽由运算符左侧赋值目标的位宽决定。
reg [3:0] regA,regB,regC;
reg [5:0] regD;
regA = regB + regC;
regD = regB + regC;

## Slide 49
对于复杂的表达式，中间运算过程的位宽如何确定呢？Verilog-1995标准规定：表达式中的所有中间结果应取最长操作数的位宽。此规定也包括左侧的赋值目标。
wire [3:0] opA, opB; // 4位
wire [4:0] opC; // 5位
wire [5:0] opD; // 6位
wire [7:0] opX; // 8位
...
assign opX = (opA + opC) + (opB + opD) ;
其中右侧表达式中操作数的位宽最长为6，但是将左端的赋值目标opX包含在内时，最大长度为8，因此，所有的操作数均按8位处理。
当数值运算的操作数中既含有无符号操作数，又含有有符号操作数时，则需要特别注意运算结果。因为Verilog-1995标准规定：只要表达式中有一个操作数为无符号数，则其它操作数会自动被当做无符号数处理，并且运算结果也为无符号数。

## Slide 50
如果需要进行有符号数值运算，则每个操作数必须定义为有符号数，并且表达式中的无符号数必须通过Verilog-2001标准中的类型转换符$signed转换为有符号数。
module add_carry_signed_2001 (
input signed [2:0] a, // 3位补码输入
input signed [2:0] b, // 3位补码输入
input carry_in, // 进位输入,1位无符号数
output wire signed [3:0] sum // 4位补码输出
);
assign sum = a + b + $signed({1'b0,carry_in});
endmodule

## Slide 51
2.逻辑运算符
逻辑运算符(Logic Operators)用于对操作数进行逻辑运算，有&&、||、 ！三种运算符。
需要说明的是：逻辑运算中的操作数和运算结果均为一位。若操作数为矢量，非0矢量会被当作逻辑1处理。例如：当a=4'b0110， b=4'b1000时，则a&&b的结果为1，a||b的结果也为1。
1'b0 && 1'bz // 结果为0
1'b1 || 1'bz // 结果为1
!x // 结果为x
当操作数中含有x或z时，则逻辑运算的结果由具体运算的含义确定。

## Slide 52
3. 位操作符
位操作符(Bitwise Operators)用于对操作数的对应位进行操作，包括&、|、 ~、^、~^或^~共五种操作符。
当a=4'b0110、b=4'b1000时，
a & b = 4'b0000
a | b = 4'b1110
a ^ b = 4'b1110
a ~^b = 4'b0001
~a = 4'b1001
~b = 4'b0111
如果两个操作数的位宽不同，位操作结果的位宽由最长操作数的位宽决定。操作时，先将位宽较短的操作数高位添0补齐，然后按位进行操作，结果的位宽与位宽较长的操作数保持一致。
当ce1=4'b0111、ce2=6'b011101时，
ce1 & ce2=6'b000101
位操作符与逻辑运算符的主要区别在于：逻辑运算中的操作数和结果均为一位，而位操作中的操作数和结果既可以是一位，也可以为多位。
当操作数的位宽为1位时，位操作和逻辑运算的效果相同。

## Slide 53
4. 关系运算符
关系运算符（Relational Operators）用于判断两个操作数的大小，关系为真时返回 1，为 假时返回 0，包括>、<、>=和<=共四种运算符。
关系操作符用于如果操作数的位宽不同，Verilog将位宽较短的操作数左边添0补齐，再进行比较。
对于'b1000 > = 'b01110，等价于'b01000 > = 'b01110，因此结果为假(0)。
所有关系运算符具有相同的优先级，但低于算术运算符的优先级。
在关系运算符中，若操作数中包含有x或z，则结果为x。
关系操作符通常配合条件语句或者其他操作符，用于分支处理。

## Slide 54
5. 等式运算符
等式运算符(Equality Operators)用于判断两个操作数是否相等，比较结果为真时返回 1，为假时返回 0。
等式运算符分为逻辑等式运算符和case等式运算符两类。
运算符“==”和“!=”称为逻辑等式运算符。应用逻辑等式运算符时，x或z被认为是无关位，操作数中含有x或z的比较结果为x。
运算符“===”和“!==”称为case等式运算符。应用case等式运算符时，严格按操作数的字符值进行比较，结果非0即1。例如，当a=4'b10x0，b=4'b10x0时，(a==b)的比较结果为x，而(a===b)的比较结果则为1。
case等式运算符只用在仿真中。

## Slide 55
6. 条件操作符
条件操作符(Condition Operators)根据条件表达式的值是否为真进行选择赋值。
条件操作的语法格式为：
（条件表达式）? 条件为真时的返回值 : 条件为假时的返回值;
input d0,d1; // 2路数据
input sel; // 一位地址
output y; // 输出
assign y = sel ? d1 : d0; // 2选一
input d3,d2,d1,d0; // 4路数据
input [1:0] a; // 两位地址
output y; // 输出
assign y = a[1] ? (a[0] ? d3 : d2 ): (a[0] ? d1: d0); // 4选一

## Slide 56
7. 移位操作符
移位操作符（Shift Operators）用于对操作数进行移位。
移位操作符包括逻辑左移（<<）和逻辑右移（>>）、算术左移（<<<）和算术右移（>>>）共四种操作符。移位的次数由操作符后面的数值决定。
a=4'b0111;
.......
a>>2; // 右移，结果为4'b0001
a<<1; // 左移，结果为4'b1110
移位操作的语法格式为：
<操作数> <移位操作符> <数值>;
“data <<n”的含义是将操作数data向左移n位，“data >> n”的含义是将操作数data向右移n位。
计算y=d×10时，可以应用语句“assign y = ( d<<3 ) + ( d<<1 ) ;”实现。

## Slide 57
8. 缩位运算符
缩位运算符(Reduction Operators)用于对单个操作数进行缩位运算，结果为1位，包括
&、 |、~&、~|、^、~^或^~共六种运算符。
wire [3:0] d;
wire y1,y2;
assign y1 = &d; // 缩位与，实现 y1 = d[3] & d[2] & d[1] & d[0]
assign y2 = ~|d; // 缩位或非，实现 y2 = ~(d[3] | d[2] | d[1] | d[0])
input [7:0] din;
output even_parity,odd_parity;
// 偶校验, 奇校验
assign even_parity = ^din;
assign odd_parity = ~（^din）;
input [7:0] din;
output all_zeros,all_ones;
// all_zeros为真时，din为全0
assign all_zeros = ~|din;
// all_ones为真时，din为全1
assign all_ones = &din;

## Slide 58
9. 拼接操作符
拼接操作符(Concatenation Operators)用于将两个或以上的操作数连接起来，形成一个新的操作数。
拼接操作的语法格式为：
｛操作数1[msb:lsb],操作数2[msb:lsb],...,操作数n[msb:lsb]｝
input dir,dil; // 右移数据输入,左移数据输入
reg [0:15] q; // 定义16位寄存器
q[0:15] <= {dir,q[0:14]}; // 16位逻辑右移
q[0:15] <= {q[1:15],dil}; // 16位逻辑左移
wire d0,d1,d2,d3;
{d0,d1,d2,d3} 与定义 wire [0:3] d 等价
需要多次复制同一个操作数时，拼接操作的语法格式为
{4{2'b01}}和8'b01010101等价
合理应用拼接操作能够简化逻辑描述。
{常数 {操作数 }}
{d3,d2,d1,d0} 与定义 wire [3:0] d 等价

## Slide 60
2.4 三种功能描述方法

## Slide 61
module 模块名(端口列表); // 模块声明
// 端口定义
input [数据类型] [位宽] 输入端口列表;
output [数据类型] [位宽] 输出端口列表;
inout [数据类型] [位宽] 双向端口列表;
// 数据类型定义
wire [位宽] 线网名,线网名，…;
reg [位宽] 变量名,变量名，…;
//函数与任务声明
function [位宽] 函数名; ...; endfuction
task 任务名; ...; endtask
// 功能描述
assign 线网名=函数表达式; // 数据流描述方式
always/initial过程语句; // 行为描述方式
例化模块名 实例名(端口关联列表); // 结构描述方式
endmodule

## Slide 62
1. 行为描述方法
(1) initial 语句
行为描述（Behavioral Modeling）以过程语句为基本单位，在过程体内部应用高级语句和操作符描述模块的行为特性，不考虑具体的实现方法。过程语句有initial语句和always语句两种形式。
initial过程语句称为初始化语句，无触发条件，从0时刻开始只执行一次。initial语句用在testbench文件中，用于对变量进行初始化或者产生特定的信号波形。
initial语句的语法格式为：
initial
begin
块内变量说明;
[延时控制1] 语句1;
...
end

## Slide 63
initial begin
clk = 0；
#10 clk = 1;
#20 clk = 0;
end
2. always 语句
当模块中存在多个的initial语句时，则所有initial语句同时从0时刻开始执行。
always语句应用的语法格式为：
always @（事件列表）
begin [:语句块名]
块内变量说明;
[延时控制1] 语句1;
……
[延时控制n] 语句n;
end
always语句有两种过程状态：等待状态和执行状态。当事件列表中无事件发生时，always语句处于等待状态；当事件列表中有事件发生时，always语句进入执行状态，执行完毕后自动返回等待状态。
事件列表示触发启动always过程语句执行的条件，分为电平敏感事件和边沿触发事件两种类型。
always过程语句是反复执行。

## Slide 64
电平敏感事件是指线网/变量的电平发生变化时，触发过程语句进入执行状态。
其语法格式为： @（电平敏感量1 or … or 电平敏感量n） 语句块；
always @ (d0 or d1 or d2 or d3 or a)
begin
……
end
always @ (d0,d1,d2,d3,a)
begin
……
end
Verilog-2001标准
Verilog-1995标准
always @ (*)
begin
……
end
always @ *
begin
……
end
Verilog-2001标准

## Slide 65
边沿触发事件是指线网/变量发生边沿跳变时执行语句块，分为上升沿触发和下降沿触发两种，分别用关键词posedge和negedge表示。
边沿触发事件的语法格式为：
@（边沿触发事件1 or … or 边沿触发事件n） 语句块;
【例2-1】D触发器的描述。
module d_ff(clk,d,q);
input clk,d;
output reg q;
always @( posedge clk )
// 上升沿锁存数据
q <= d;
endmodule
【例2-2】4位二进制计数器的描述。
module cnt4b(clk,q);
parameter Nbits = 4;
input clk;
output reg [Nbits-1:0] q;
// 下降沿计数
always @( negedge clk )
q <= q + 1'b1;
endmodule

## Slide 66
always过程语句也可以没有触发条件，表示永远反复执行，用来产生周期性的波形，但不可综合，只能用于测试平台文件中。
【例2-3】过程语句应用示例。
module clk_gen(clk1,clk2);
output clk1,clk2;
reg clk1,clk2;
initial // 定义初值
begin
clk1 = 0;
clk2 = 0;
end
always // 产生周期性波形
#50 clk1 = ~clk1;
always
#100 clk2 = ~clk2;
endmodule
需要强调的是：在always语句的事件列表中，电平敏感事件和边沿触发事件不能混合使用。一旦事件列表中含有由posedge或者negedge引导的边沿触发事件，则不能再出现电平敏感事件，即下述形式是错误的：
always @( posedge clk or rst_n)
always @( posedge clk or negedge rst_n)
if ( !rst_n ) ...
else ...

## Slide 67
3. 语句块
语句块（block）是将两条或者两条以上的语句组合在一起，使其在形式上如同一条语句，其作用与C语言中的大括号“｛｝”相同。
语句块有顺序语句块和并行语句块两种类型。
顺序语句块定义的语法格式为：
begin [:块名]
语句1;
...
语句n;
end
其中块名可以省略。
顺序语句块（sequential block）由关键词begin和end定义，按语句的书写顺序执行块中的语句，即前一条语句执行完后才能执行后一条语句。若使用延迟，则每条语句的延迟时间均相对于上一条语句的执行时刻而言。

## Slide 68
reg a,b,c,d;
initial begin
a = 1'b0; // 仿真时刻0时执行
#5 b = 1'b1; // 仿真时刻5时执行
#10 c = 1'b0; // 仿真时刻15（=10+5）时执行
#15 d = 1'b1; // 仿真时刻30（=15+10+5）时执行
end
reg a,b,c,d;
initial fork
a = 1'b0; // 仿真时刻0时执行
#5 b = 1'b1; // 仿真时刻5时执行
#10 c = 1'b0; // 仿真时刻10时执行
#15 d = 1'b1; // 仿真时刻15时执行
join
并行语句块（parallel block）由关键词fork和join定义，块中的所有语句从块被调用的时刻同时开始执行。若使用延迟，则每条语句的延迟时间均相对于块调用的开始时刻而言，与语句的具体书写顺序无关。

## Slide 69
时序控制用于定义从开始遇到语句到真正执行该语句时的等待时间。时序控制只用于仿真，综合时所有的延时控制将被忽略。
4. 时序控制
时序控制有常规延时和内嵌延时两种书写形式。
应用常规延时的语法格式为：
[#延时量] 线网/变量 = 表达式;
应用内嵌延时的语法格式为：
线网/变量 = [#延时量] 表达式;
#10 y = a & b;
y = #10 a & b;
在Verilog HDL中，延迟量的单位由预编译指令“`timescale”进行定义。例如，在文件头中添加语句：
`timescale 1ns /1ps
表示仿真时间单位为1ns，仿真精度为1ps。根据该命令，仿真工具才认为 #10 表示延时时间为10ns。

## Slide 70
5. 过程赋值语句
过程赋值（procedural assignment）语句是指在initial/always语句内部对变量进行赋值的赋值语句。
赋值操作符分为两类：“=”和“<=”，分别表示阻塞赋值（blocking assignment）和非阻塞赋值（non-blocking assignment）。
module eq1b(a,b,eq);
input a,b;
output reg eq;
reg tmp1,tmp2;
always @(a,b)
begin
tmp1 = ~a & ~b;
tmp2 = a & b;
eq = tmp1 | tmp2;
end
endmodule
阻塞赋值按照语句的书写顺序进行赋值。也就是说，在前一条赋值语句执行结束之前，后一条语句被阻塞，不能执行。只有前一条赋值语句执行结束后，后一条语句才能被执行。
过程赋值语句的语法格式为：
<变量> <赋值操作符> <赋值表达式> ;

## Slide 71
非阻塞赋值是指多条赋值语句同时赋值，与语句的书写顺序无关，即后面赋值语句的执行不受前面赋值语句的影响。
由于阻塞赋值与非阻塞赋值的赋值方法不同，因此综合出的电路存在差异，所以必须正确地区分和应用这两类赋值语句。
非阻塞赋值提供了在语句块内实现并行操作的方法。
module blocking(din,clk,reg1,reg2);
input din,clk;
output reg reg1,reg2;
always @(posedge clk)
begin
reg1 = din;
reg2 = reg1;
end
endmodule
【例2-4】阻塞赋值的应用示例。

## Slide 72
module blocking(din,clk,reg1,reg2);
input din,clk;
output reg reg1,reg2;
always @(posedge clk)
begin
reg1 <= din;
reg2 <= reg1;
end
endmodule
当模块中既包含组合逻辑又包含时序逻辑时，应该将组合逻辑和时序逻辑分开进行描述。可以用一个always语句描述时序逻辑，用另一个always语句描述组合逻辑，或者改用连续赋值语句描述组合逻辑。
【例2-5】非阻塞赋值的应用示例。

## Slide 73
6. 高级程序语句
(1) 条件语句
Verilog HDL中的高级程序语句和C语言一样，用于控制代码的流向，分为条件语句、分支语句和循环语句三种类型。
条件语句（conditional statement）使用关键词if和else，根据条件表达式的真假确定执行的操作，用于对赋值过程进行控制，分为简单条件语句、分支条件语句和多重语句三种类型。
简单条件语句的语法格式为：
if （条件表达式）
条件表达式为真时执行的语句块;
【例2-6】D锁存器的描述。
module d_latch(clk,d,q);
input clk,d;
output reg q;
always @(clk,d)
if (clk) q <= d;
endmodule
由于简单条件语句没有定义条件表达式为假时执行的操作，隐含条件表达式为假时不执行任何操作，所以被赋值的变量应该保持不变，因而会综合出时序电路。

## Slide 74
分支条件语句的语法格式为：
if（条件表达式）
条件表达式为真时执行的语句块;
else
条件表达式为假时执行的语句块;
【例2-7】2选一数据选择器的行为描述。
module mux2to1 (y,d0,d1,sel);
input d0,d1,sel;
output reg y;
always @(d0,d1,sel)
begin
if ( !sel )
y = d0;
else
y = d1;
end
endmodule
使用分支条件语句描述组合逻辑电路时，如果语句在逻辑上是完善的，则会综合出组合电路，如例2-7所示。但是，如果语句在逻辑上不完善，同样会引入锁存器，从而综合出时序电路。

## Slide 75
module BiDir_Port(dir,a,b);
input dir; // 双向控制端
inout a,b; // 两个双向口
reg atmp,btmp;
assign a=atmp;
assign b=btmp;
always @ (dir,a,b)
if (dir)
begin atmp = b; btmp = 1’bz; end
else
begin btmp = a; atmp = 1’bz; end
endmodule
module BiDir_Port(dir,a,b);
input dir; // 双向控制端
inout a,b; // 两个双向口
reg atmp,btmp;
assign a=atmp;
assign b=btmp;
always @ (dir,a,b)
if ( dir ) atmp = b;
else btmp = a;
endmodule
EX：如果用下述代码描述双向口：
描述双向口正确的Verilog代码参考如下：

## Slide 76
多重条件语句常用于多路选择，
其语法格式为：
if（条件表达式1）
条件表达式1为真时执行的语句块;
else if（条件表达式2）
条件表达式2为真时执行的语句块;
……
else if（条件表达式n）
条件表达式n为真时执行的语句块;
else
条件表达式1~n均为假时执行的语句块;
module cnt4b(clk,rst_n,q);
input clk,rst_n;
output [3:0] q;
reg [3:0] q;
always @(posedge clk or
negedge rst_n)
begin
if ( !rst_n ) // 低电平有效
q <= 4'b0000;
else
q <= q + 1'b1;
end
endmodule
【例2-8】具有异步复位功能的4位二进制计数器的描述。

## Slide 77
多重条件语句对条件表达式的判断有先后次序，隐含有优先级的关系，先判断的条件表达式优先级高，后判断的条件表达式优先级低。因此，多重条件语句通常用于描述有优先级的逻辑电路。
【例2-9】4线-2线优先编码器的描述。
module prior_encoder(d,c,b,a,y);
input d,c,b,a;
output reg [1:0] y;
always @ (d,c,b,a)
begin
if (d) y = 2'b11;
else if (c) y = 2'b10;
else if (b) y = 2'b01;
else y = 2'b00;
end
endmodule
需要注意的是：在多重条件语句中，else总是与它前面最近的一个没有else的if配对，如例2-9代码中所示，使用时应特别注意以避免逻辑错误。

## Slide 78
(2) 分支语句
分支语句使用关键词case...endcase引导，功能相当于C语言中的switch语句，用于实现多路选择。
分支语句的语法格式为：
case（表达式）
列出值1：语句块1; // 第1分支
列出值2：语句块2; // 第2分支
……
列出值n：语句块n; // 第n分支
[default: 语句块n+1;] // 默认项
endcase
module mux2to1(d0,d1,sel,y);
input d0,d1,sel;
output y;
reg y;
always @ (d0,d1,sel)
case ( sel )
1'b0: y = d0;
1'b1: y = d1;
default: y= d0;
endcase
endmodule
【例2-10】用分支语句描述2选一数据选择器。

## Slide 79
module decoder2_4(en,A,y);
input en;
input [1:0] A;
output [3:0] y;
reg [3:0] y;
always @(en or A )
if (en)
case (A)
2'b00: y = 4'b0001;
2'b01: y = 4'b0010;
2'b10: y = 4'b0100;
2'b11: y = 4'b1000;
default: y = 4'b0000;
endcase
else
y = 4'b0000;
endmodule
应用分支语句时，需要注意以下几点：
（1）分支语句里的列出值相互有重叠时，case语句根据表达式的值匹配到第一个列出值后，执行相应的语句块。
（2）分支语句在执行了某个分支语句块后直接退出，而不像C语言中的switch语句一样，需要加break语句才能退出。
【例2-11】用分支语句描述2线-4线译码器。

## Slide 80
（3）当分支语句里的列出值没有含盖表达式所有可能的取值时，应该在列出值后附加default项，以防止意外综合出锁存器。特别在描述组合逻辑电路时，使用分支语句必须带有default项，这样不但使逻辑描述更加明确，并且能够增加代码的可阅读性。
（4）分支语句中的各分支是并行的，没有优先级的区别。这不像多重条件语句是按照书写的顺序依次判断的，隐含有优先级。因此，在不需要考虑优先级的电路描述中，应用分支语句描述更为清淅。
除了case...endcase外，还有另外两种分支语句：casez…endcase和casex…endcase。使用casez/casex和case语句的语法格式相同，但对表达式和列出值的处理方式有差别。
在case语句中，表达式和列出值中的x和z作为字符值进行比较的。也就是说，x只和x（或X）匹配相等，z只和z（或Z）匹配相等。

## Slide 81
casez语句用来处理不考虑z的比较过程，出现在表达式和列出值中的z被认为是无关位，和任意取值都匹配相等。
casex语句用来处理不考虑x和z的比较过程，出现在表达式和列出值中的x和z都被认为是无关位，和任意取值都匹配相等。
【例2-12】用分支语句描述4线-2线优先编码器。
module prior_encoder(d,c,b,a,y);
input d,c,b,a;
output [1:0] y;
reg [1:0] y;

## Slide 82
always @ (d,c,b,a)
begin
casez({d,c,b,a})
4'b1???: y = 2'b11;
4'b01??: y = 2'b10;
4'b001?: y = 2'b01;
4'b0001: y = 2'b00;
default: y = 2'b00;
endcase
end
endmodule
在Verilog HDL中，通常用字符“?”代替字符x和z，表示无关位。
循环语句的作用与C语言相同。Verilog HDL支持4类循环语句：for、while、repeat和forever语句，其中for语句、while语句的用法与C语言相同。
(3) 循环语句

## Slide 83
for语句的语法格式为：
for（循环变量=初值; 循环变量≤终值；循环变量=循环变量+常数）语句块;
需要注意的是，Verilog不支持i++和i--这种循环增量的书写方式，递加和递减只能写成i=i+1和i=i-1。
【例2-13】用移位累加方法描述乘法器。
module multi(result,op_a,op_b);
parameter Nbits=8; // 参数定义
input [Nbits:1] op_a,op_b; // 被乘数与乘数
output [2*Nbits:1] result; // 乘法结果
reg [2*Nbits:1] result;
integer i; // 循环变量
always @(op_a, op_b)
begin result = 0;
for(i=1;i<=Nbits;i=i+1)
if(op_b[i]) result = result+(op_a<<(i-1));
end
endmodule
for语句适用于具有固定初值和终值条件的循环。如果只有一个循环条件，建议使用while语句。

## Slide 84
while语句的语法格式为：
while（循环条件表达式）
语句块;
parameter Nbits=8;
reg [2*Nbits:1] atmp; // 定义内部变量
reg [Nbits:1] btmp;
integer i; // 定义循环变量
always @(op_a,op_b)
begin result = 0;
atmp = {{Nbits{1'b0}},op_a}; // 拼接扩展
btmp = op_b; i = Nbits;
while (i>0) begin
if ( btmp[1] ) result = result + atmp;
i = i-1; // 循环次数减1
atmp = atmp << 1; // 左移一位
btmp = btmp >> 1; // 右移一位
end
end
如果while循环中条件表达式的值为x或者z时，则循环次数为0。

## Slide 85
repeat语句的语法格式为：
repeat（循环次数表达式）
语句块;
parameter Nbits=8;
reg [2*Nbits:1] atmp;
reg [Nbits:1] btmp;
always @(op_a,op_b)
begin
result = 0;
atmp = op_a;
btmp = op_b;
repeat (Nbits) // 循环次数由Nbits确定
begin
if ( btmp[1] ) result = result + atmp;
atmp = atmp << 1;
btmp = btmp >> 1;
end
end
repeat语句按照循环次数表达式指定的循环次数重复执行语句块，换句话说，循环次数表达式的值在repeat语句执行前已经确定了。这和C语言的do while循环语句完全不同！当循环次数表达式的值为x或者z时，则repeat语句的执行次数为0。

## Slide 86
forever语句的语法格式为：
forever
begin
……
end
initial
begin // 生成3位二进制进码
a2=0;a1=0;a0=0;
forever #40 a2 = ~a2;
forever #20 a1 = ~a1;
forever #10 a0 = ~a0;
end
forever语句用于仿真，不可综合，只能在initial过程语句中使用，用于产生周期性的波形。
forever语句没有循环条件，永远反复执行语句块。

## Slide 87
2. 数据流描述
数据流描述（Dataflow Modeling）采用连续赋值语句，基于表达式和操作符描述线网的功能，用于组合逻辑电路的描述。
连续赋值语句的语法格式为：
assign [#延迟量] 线网名 = 赋值表达式;
【例2-14】用数据流描述2选一数据选择器。
module MUX2to1(y,d0,d1,sel);
input d0,d1,sel;
output y;
assign y= ~sel & d0 | sel & d1;
endmodule
连续赋值语句的特点是：赋值过程总是连续的。当赋值表达式的值发生变化后，经过“#延迟量”定义的延迟时间后立即赋给左边线网。
需要说明的是：（1）连续赋值语句用于对线网进行赋值，不能对变量进行赋值；（2）连续赋值语句和过程语句为平等关系，不能相互嵌套使用；（3）连续赋值语句的执行顺序与语句书写的顺序无关。

## Slide 88
【例2-15】用数据流描述全加器。
module full_adder(a,b,ci,sum,co);
input a,b,ci;
output wire sum,co;
assign sum = a^b^ci;
assign co = a&b | a&ci | b&ci;
endmodule
【例2-16】用数据流描述8位加法器。
module adder_Nbits(a,b,cin,sum,cout);
parameter Nbits = 8;
input [Nbits-1:0] a, b;
input cin;
output [Nbits-1:0] sum;
output cout;
assign {cout,sum} = a + b + cin;
endmodule
修改例2-16中参数Nbits的数值可以构建任意位加法器。在层次电路设计中，可以应用parameter的参数传递功能，通过上层模块中的defparam语句（只能用在仿真时）修改Nbits的参数值实现任意位加法器。

## Slide 89
module adder_16bits(a,b,cin,sum,cout);
input [15:0] a, b;
input cin;
output wire [15:0] sum;
output wire cout;
defparam U_adder_16bits.Nbits=16;
adder_Nbits U_adder_16bits(a,b,cin,sum,cout);
endmodule
module adder_Nbits(a,b,cin,sum,cout);
parameter Nbits = 8;
input [Nbits-1:0] a, b;
input cin;
output [Nbits-1:0] sum;
output cout;
assign {cout,sum} = a + b + cin;
endmodule
应用defparam语句的语法格式为：
defparam (包含层次路径)参数1,...,(包含层次路径)
参数n;

## Slide 90
module multiplier_8x8b(a,b,result);
input [7:0] a, b;
output [15:0] result;
defparam U_multiplier_8x8b.Nbits=8;
multiplier_NxNb U_multiplier_8x8b(a,b,result);
endmodule
修改例2-17中参数Nbits的数值可以构建任意位乘法器。在层次电路设计中，可以应用parameter的参数传递功能，通过上层模块中的defparam语句修改Nbits的值而实现任意位乘法器。
module multiplier_NxNb #（parameter Nbits = 4）(a,b,prod);
input [Nbits-1:0] a, b;
output wire [2*Nbits-1:0] prod;
assign prod = a * b ;
endmodule
【例2-17】用数据流描述4位乘法器。

## Slide 91
3. 结构描述
结构描述（Structural Modeling）方法类似于原理图设计，是将电路中的基元、模块和功能IP之间的连接关系由连线转换为文字表达。
Verilog HDL预定义了26个基本元器件（primitives，简称基元），包括逻辑门和三态门，上拉电阻和下拉电阻，以及MOS开关和双向开关。
Verilog基元分为以下六种类型：
▪ 多输入门：and, nand, or, nor, xor, xnor
▪ 多输出门：buf, not
▪ 三态门：bufif0, bufif1, notif0, notif1
▪ 上拉电阻/下拉电阻：pullup, pulldown
▪ MOS开关：cmos, nmos, pmos, rcmos, rnmos, rpmos
▪ 双向开关：tran, tranif0, tranif1, rtran, rtranif0, rtranif1

## Slide 92
使用基元或者已经定义的模块创建新对象的过程称为例化（Instantiation），被创建的对象称为实例（Instance）。
调用基元创建实例的语法格式为：
基元名 [实例名]（端口1, 端口2, ....., 端口n）;
多输入门调用的语法格式：
多输入门名 [实例名] （输出, 输入1, 输入2, ......, 输入n）;
多输出门调用的语法格式为：
多输出门名 [实例名] （输出1, 输出2, ......, 输出n, 输入）;
三态门调用的语法格式为：
三态门名 [实例名]（输出, 输入, 三态控制）;
其中基元名为26个基元之一，端口1~n表示实例模块的输入/输出口，不同基元的输入/输出口的数量和书写顺序不同。
and, nand, or, nor, xor, xnor
buf, not
bufif0, bufif1, notif0, notif1

## Slide 93
【例2-18】2选一数据选择器的结构描述。
2选一数据选择器的逻辑图如图所示。
结构描述的代码参考如下：
module mux2to1(y,a,b,sel);
output y;
input a,b,sel;
wire sel_n,a1,b1;
not G1 (sel_n,sel);
and G2 (a1,a,sel_n);
and G3 (b1,b,sel);
or G4 (y,a1,b1);
endmodule
【例2-19】全加器的逻辑图如图所示。
结构描述的代码参考如下：
module Full_Adder(A,B,Ci,Sum,Co);
input A,B,Ci;
output Sum,Co;
wire n1,n2,n3;
xor U1 (n1,A,B);
xor U2 (Sum,n1,Ci);
and U3 (n2,A,B);
and U4 (n3,n1,Ci);
or U5(Co,n2,n3);
endmodule

## Slide 94
4. 混合描述方法
Verilog HDL支持三种描述方式的混合使用，即在同一模块中可以混合使用过程语句、连续赋值语句和例化语句。
【例2-20】全加器的混合描述。
module Full_Adder(A,B,Cin,Sum,Co);
input A,B,Cin;
output Sum,Co;
reg Co;
wire Wtmp;
xor U1(Wtmp,A,B); // 结构描述,实现Wtmp=A^B
assign Sum = Wtmp ^ Cin; // 数据流描述,实现Sum=Wtmp^Cin
always @ ( A or B or Cin ) // 行为描述
Co = A & Cin | B & Cin | A & B; // 过程赋值语句
endmodule

## Slide 95
2.6 层次化设计方法

## Slide 96
自底向上 (Bottom-Up)
自顶向下 (Top-Down)
电子系统的设计方法
设计者从现有的元件库中选择适合的元器件来设计功能模块，然后由功能模块组成子系统，再由子系统构成更高一级的子系统，逐级向上直到实现整个系统。
从系统顶层开始，把系统分解为功能模块，然后把 每个功能模块再分解为下一层次的模块，用一系列分层次的模块来表示复杂的数字系统，逐层描述设计思想并进行仿真验证，直到可以用元件库中的元器件实现为止。

## Slide 97
子模块例化的语法格式为：
子模块名 实例名（端口关联列表）;
在EDA设计中，对于系统的顶层设计模块，通常采用结构化描述方式，即在顶层电路分别例化各功能模块，描述模块之间的连接关系。而对于低层模块，可以采用数据流描述或者行为描述方式， 有利于定义和重构模块的功能。
在层次电路设计中，被例化的模块习惯上称为子模块。
2.6.1 模块例化方法
在复杂数字系统设计过程中，通常是将以上两种设计方法相结合，兼有以上两种方法的优点。在高层系统中用自顶而下的设计方法实现，而使用自底而上的方法从库元件或以往设计库中调用已有的单元电路来设计功能模块。
端口关联列表用于说明子模块的端口与实例模块端口的连接关系，
有“名称关联方式” 和“位置关联方式”两种方式。

## Slide 98
名称关联（by-name）方式直接指出子模块的端口与实例模块端口之间的连接关系，与模块端口排列顺序无关。
名称关联方式的语法格式为：
.子模块端口 1（实例端口名）, …, .子模块端口 n（实例端口名）
位置关联（in-order）方式不需要写出子模块定义时的端口名称，只需要把实例模块的端口名按子模块定义时的端口顺序排放就能自动映射到子模块的对应端口。
位置关联方式的语法格式如下：
（实例端口 1,……, 实例端口 n）;
【例2-15】用数据流描述全加器。
module full_adder(a,b,ci,sum,co);
input a,b,ci;
output wire sum,co;
assign sum = a^b^ci;
assign co = a&b | a&ci | b&ci;
endmodule
【例2-24】4位串行加法器的描述。

## Slide 99
module adder4bits (A,B,S,CO);
input [3:0] A,B;
output [3:0] S;
output CO;
wire C1,C2,C3;
full_adder FA1(.a(A[0]),.b(B[0]),.ci(0), .sum(S[0]),.co(C1));
full_adder FA2(.a(A[1]),.b(B[1]),.ci(C1),.sum(S[1]),.co(C2));
full_adder FA3(.a(A[2]),.b(B[2]),.ci(C2),.sum(S[2]),.co(C3));
full_adder FA4(.a(A[3]),.b(B[3]),.Cci(C3),.sum(S[3]),.co(CO));
endmodule
名称关联方式的语法格式为：
.子模块端口 1（实例端口名）, …, .子模块端口 n（实例端口名）
`include "full_adder.v" // 文件包含指令

## Slide 100
文件包含指令的语法格式为
`include “<被包含的模块文件名>”
使用文件包含指令应注意以下三点：
(1) 一条“`include”只能包含一个文件。有多个文件包含时，可以用多条“`include”描述；
(2) 被包含模块需要写出完整的文件名信息，包括文件类型名；
(3) 如果被包含的文件不在当前工程目录中时，需要指明文件的完整路径，如“c:/intelFPGA/18.1/full_adder.v”。
需要说明的是，当被包含的文件处于当前工程目录中时，文件包含指令的描述实际上是多余的，可以删掉，因为Quartus Prime编译时会自动根据例化语句的表述，在当前工程目录中找到被例化的模块文件。但是，在例2-24代码中添加文件包含语句的好处是，能够使模块之间的相关关系更为清晰。

## Slide 101
10.5 设计实践